# 赛络纺纱论文摘要

##### 问：赛络纺，精密纺和环锭环有什么区别吗

答：<1>紧密纺是在改进的新型环锭细纱机上进行纺纱的一种新型纺纱技术。其纺纱机理主要是：在环锭细纱机牵引装置前增加了一个纤维凝聚区，基本消除了前罗拉至加捻点之间的纺纱加捻三角区。纤维须条从前罗拉前口输出后，先经过异形吸风管外套网眼皮圈，须条在网眼皮圈上运动，由于气流的收缩和聚合作用，通过异形管的吸风槽使须条集聚、转动，逐步从扁平带状转为圆柱体，纤维的端头均捻入纱线内，因此成纱非常紧密，纱线外观光洁、毛羽少。紧密纺纱线 强力较高，毛羽较少。

<2>赛络纺是由两根有一定间距的须条喂入细纱牵伸区，分别牵伸后加捻成纱，两股须条存在一股断头后另一股跑单纱的情况,并且在纺纱张力稳定的情况下不断头，造成错支纱，为保证纺纱质量，需加装赛络纺单纱打断装置，一股断头后打断装置能将另一股单纱打断。

- 〈3〉环锭纺是靠钢丝圈加捻，而气流纺是靠转杯加捻，属于自由端纺纱。从纱体结构上来说，环锭纺比较紧密，而气流纺的比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般比较粗。

答：棉的吸汗透气性好，面料柔软，

追答

环锭纺(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加捻，同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品

- 气流纺和环锭纺一般来说越粗 比如10支以下基本是气流纺 气流纺纱的要求低一些 所以质量有时候会有折扣 再就是捻力稍小克重会受影响反之 就是环锭纺仅供参考 一般认识 不是很准确

- 答：环锭纺是靠钢丝圈加捻，而气流纺是靠转杯加捻，属于自由端纺纱。从纱体结构上来说，环锭纺比较紧密，而气流纺的比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般比较粗。

##### 问：赛络纺是什么材质？有什么特点？

答：什么是赛络纺?

赛络纺（Sirospun）又名并捻纺，国内称为A、B纱，它是环锭纺纱的一种新技术。它的原理是：两根粗纱以一定的间距平行喂入环锭细纱机的同一牵伸机构，以平行状态同时被牵伸，从前罗拉夹持点出来后形成保持一定间距的两根纤维束，此两根须条由于前罗拉以下的环锭加捻作用自然汇聚，捻合成股线，然后经过导纱钩、钢丝圈卷取到纱管上。

这种纺纱工艺优点为：在环锭纺细纱机上略加改造即可实现生产；赛络纱的结构与股线相似；纱线的耐磨性有所改善，同时毛羽减少。

- 赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点是纱线表面纤维排列整齐、毛羽少、外观光洁、强力高、耐磨性好，达到毛纱能单独织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。赛络纺在混纺纱如T/C、C、V.C等的生产中也有应用，如果纺一些易产生毛羽的纤维如人造棉、莫代尔、天丝、大豆纤维、甚至全棉都用此方法，则所用的原料等级可比常规环锭纺低，而其织物较常规环锭纺股线织物毛羽少、手感柔软、耐磨、透气性能好。

##### 问：赛络纺纱是什么

答：首先赛罗纺纱不是一种纱线，它是指纱线用了赛罗纺方法

赛络纺(Sirospun)

又命并捻纺，国内称为A，B纱，近期正式命为赛络纺。

赛络纺是在细纱机上喂入两根保持一定间距的粗纱，经牵伸后，由前罗拉输出这两根单纱须条，并由于捻度的传递而使单纱须条上带有少量的捻度，拼合后被进一步加捻成类似合股的纱线，卷绕在筒管上。

- 赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。尽管赛络纺在许多方面比较同类常规纱有了较大的改善，要真正达到毛纺单纱不上浆织造，尚有一定距离。其后毛纺亦多放弃此方法，反而在混纺如T/C，C.V.C等则采用此方法，因其染色后可产生并纱之麻花效果，手感好，故受欢迎，近期更因改善毛羽问题，如纺一些易产生毛羽之纤维，如人造棉，莫代尔，天丝，大豆纤维，甚至全棉都用此方法生产，赛络纱所用的原料等级可比常规环绽纺低，而其织物较常规环锭股线织物毛羽少，手感柔软，耐磨，透气性能好。

- 答：赛络纺的初始设计目的是用于毛纺上，特点是毛羽少，强力高，耐磨性好，达到毛纱能单纱织造的效果，以实现毛织物的轻薄化。

本文来源: https://www.lw144.cn/article/5d15c3913c3c2b02e3798833.html