# 遥感在克拉塔吉铜金矿找矿中的应用

### 一、遥感在卡拉塔格铜金矿找矿中的应用（论文文献综述）

夏冬[1]（2020）在《东天山石炭-三叠纪构造-岩浆演化与成矿的关系 ——以阿奇山铅锌（铜）矿为例》文中认为东天山石炭-三叠纪构造-岩浆演化与成矿的关系的认识一定程度上缺乏系统性、全面性的研究方法及相对统一的综合性结论。本文以透岩浆流体成矿理论视角,系统地收集、整理东天山及邻区已发表的锆石U-Pb单点年龄大数据及7类主要矿产时空结构规律的研究成果,总结了主要构造-岩浆演化序列、成矿规律及构造-岩浆演化与流体耦合成矿机理,并探讨了地球动力学机制。阿奇山铅锌（铜）矿床在东天山石炭-三叠纪构造-岩浆演化序列及成矿特征方面具有一定代表性,但其成因、控矿因素等的研究尚薄弱,为此开展了野外地质学,小东山火山机构岩石组合、构造控矿、流体运移特征及年代学等工作。我国地表找矿存在找矿难、找矿慢的问题突出,找矿理论创新是解决该问题的途径之一。本文主要取得了以下创新性认识:（1）东天山经历了晚奥陶世-早泥盆世（俯冲）→早石炭纪（碰撞+准噶尔亚幔柱?）→晚石炭纪（板片断离-岩石圈拆沉+准噶尔亚幔柱?）→早-中二叠世（塔里木亚幔柱）→晚二叠世-早中三叠世（板内演化）的地球动力学机制。（2）东天山绝大部分矿产的主成矿期处于石炭-三叠纪构造-岩浆活动间歇期,耦合着大量流体作用,具有岩浆期后成矿特点。与板块构造有关的早石炭世斑岩型铜矿、火山岩型铁矿、晚二叠-早三叠世韧性剪切带型金矿、早-中三叠世斑岩型钼钨矿为板块熔融产生的透岩浆流体成矿系统中熔体与流体发生耦合或解耦的产物;板片拆离-岩石圈拆沉作用触发的深部含矿流体向上运移与晚石炭世火山岩型铜多金属矿、火山-次火山热液型铜多金属矿床、早二叠世火山岩型铁矿、火山热液型或火山岩型银多金属矿成矿密切相关;塔里木二叠纪地幔柱与早-中二叠晚期基性-超基性岩型铜镍矿具有成生关系。（3）阿奇山铅锌（铜）矿床成矿分为早期硅酸岩热液和晚期碳酸盐流体成矿阶段。花岗斑岩对成矿的主要贡献:岩体自身及其岩浆成矿系统解耦有关的透岩浆流体形成的早期矽卡岩化带对后期小东山火山机构有关的含矿流体的遮挡作用,仅提供了部分热及矿质,正长斑岩等次火山岩有关的含矿流体以非顺层、高角度呈发散性产于断裂、破碎带及岩石微裂隙等构造有利部位充填-交代形成主要富矿体。主成矿期约束在292.0～320.0±1.6Ma,成矿流体具低温-中盐度,硫同位素具幔源、火山热液特征,成矿期构造背景处于挤压向拉张转换期,地球动力学机制主要为岩石圈拆沉。（4）含矿火山流体的充填交代为主要成矿作用,成因为火山热液型铅锌（铜）矿床,并建立了成矿模式。针对当前我国找矿勘查客观条件下存在的找矿难、找矿慢问题,适时提出中观“热岩-枝找矿理论”,并阐述了运用该理论发现新矿床的过程。

夏晨[2]（2019）在《基于ASTER和IRS-P6的遥感找矿研究 ——以内蒙古乌拉特后旗炭窑口一带为例》文中进行了进一步梳理研究区地处内蒙古高原狼山山脉南缘西段,区内具有良好的成矿地质条件,发育有铜矿峪、炭窑口等大型矿山,但由于地势险要、海拔高、沟谷风成沙及洪积物阻耐等不利条件,交通极为不便,不利于地表勘查。遥感技术可对研究区进行成矿预测,提供找矿信息。本文尝试使用IRS-P6数据与ASTER数据进行遥感解译,结合已有地质、物探、化探资料进行综合分析,圈定找矿远景区。本文主要工作成果包括:1.利用IRS-P6数据与ASTER数据融合图像,建立了研究区的岩性影像解译标志,对遥感影像进行了地质解译,解译出7条大型断裂构造及若干小型断裂,多处环状构造,为成矿预测提供了依据。2.利用ASTER数据的14个通道,使用波段比值法,选取了11种矿物指数提取异常信息,建立了9种蚀变矿物组合的异常分布图,提供了矿化集中区的空间信息。3.综合遥感解译信息,地质、物探、化探资料,总结成矿规律:中元古界渣尔泰山群地层为主要的含矿层位,北东向和南北向断裂构造为主要的控矿构造,成矿作用与奥陶纪、二叠纪、侏罗纪岩浆侵入活动关系密切。建立成矿模型,圈定4处找矿远景区。为以后的矿产勘探工作提供了一定的有益参考信息。

何西恒[3]（2019）在《东天山卡拉塔格矿集区黄滩Au-Cu矿床成因研究》文中指出卡拉塔格矿集区位于中亚造山带南缘的东天山大南湖-头苏泉岛弧带,带内发育大量的铜多金属矿床。黄滩矿床位于大南湖-头苏泉岛弧带的北部,是东天山最近勘查新发现的VMS矿床。本文在前人研究基础上,以黄滩矿床为研究对象,在深度剖析矿区地质条件、矿床地质特征基础上,系统开展岩相学、矿物学、流体包裹体测温以及Re-Os同位素测年等工作,厘定了成矿期次阶段,分析了金的赋存机制,探讨了矿床成因类型。黄滩矿床的成矿作用过程可分为VMS成矿期、热液期和表生期,其中VMS成矿期分为黄铁矿阶段和黄铜矿-闪锌矿阶段,热液期可分为石英-硫化物脉阶段和石英-碳酸盐阶段。VMS成矿期金主要以碲金银矿的形式赋存,沿黄铁矿裂隙呈串珠状分或被其包裹,为同期同作用富集机制,是海底喷流作用成因;热液期金主要以银金矿和自然金的形式赋存,主要分布在石英硫化物脉中,呈圆形、不规则状,单颗粒较大,金银含量较高,为后期热液叠加作用富集机制。VMS成矿期黄铜矿-闪锌矿阶段流体包裹体具有较高的均一温度（247.6℃～357.6℃）和盐度（6.6～16.1 wt.%NaC1 eqv）;而热液期石英-硫化物阶段具有较低而均一温度（143°C～215℃）和盐度（0.4～7.3wt.%NaCleqv）。从VMS成矿期到热液期,成矿流体由中高温向中低温演化,盐度逐渐降低,流体中成分均以水为主,并含有少量CO2和CH4等还原性气体。黄滩矿床VMS成矿期块状硫化物和热液期石英硫化物脉中的黄铁矿分别进行Re-Os同位素测年,结果表明黄滩矿床VMS成矿期的成矿年龄为436.2±7.5 Ma;热液期的成矿时代在436.3±7.6 Ma左右。综合研究表明:黄滩矿床形成于早志留世海相环境,以海底喷流作用为主的VMS矿床,被后期次火山热液叠加。随着次火山岩侵位的不断升高,热液温度不断上升,热液流体和海水发生混合,由于喷口流体的传导冷却作用导致含矿热液的温度、压力、pH值和氧逸度等发生变化,Au元素随着硫化物的重结晶以[Au（HS）2]-形式的Au从基底活化,在晚期中低温低压环境下富含贵金属元素的热液发生大规模金银沉。

邓震[4]（2019）在《准噶尔北缘浅覆盖区基础地质矿产信息综合探测技术研究》文中研究说明浅覆盖区找矿空间巨大,传统的地质工作方法无法满足目前浅覆盖区地质矿产工作的需要。为了解决这一问题,本文从浅覆盖区探测方法技术研究入手,分析总结认为,目前浅覆盖区地质矿产探测工作的单项技术准备已经充足,但缺乏有效的综合探测技术方法应用体系。鉴于此种状况,本论文选定杜热一带浅覆盖区作为典型研究区域,开展了包含地质、地球物理、地球化学及浅钻等多方法,多信息的综合探测技术及信息解译技术的研究。论文首先对研究区的岩石物性做了系统的分类及统计,尤其是对非常规物性认识的发现,对后续异常定性研究提供了物性基础:如研究区黑云母二长花岗岩含有较多的磁铁矿,密度相对较大,可能引起酸性侵入岩区的相对重力高异常。在技术方面,论文对比了多种常规位场分离方法,认为匹配滤波、向上延拓分别对本区磁法及重力数据的分离效果较好。在此基础上利用改进的“骨架算法”识别和提取了研究区的物性分界线,利用重磁三维物性反演技术模拟了不同物性地质体的空间形态,并结合物性分析初步搭建了研究区地质-地球物理模型。在地质理论背景研究方面,论文利用区域20万重力数据,反演了研究区的Moho面深度,初步分析了深部界面与成矿间的关系。以成矿年代学研究为基础,分析和总结了研究区成矿背景与成矿规律,为后续工作提供了地质理论基础。以理论研究成果为指导,结合电磁、地震及浅钻数据的约束,对研究区地质-地球物理模型做了进一步详细解译:识别隐伏构造59条,详细分析了构造识别的问题并给出了初步解决方案;识别隐伏岩体37处,给出了识别标志,并分析了识别过程中遇到的问题;结合构造及岩体信息,进一步将研究区划分为4个地质单元,并结合特定地质体及异常推断解译技术,初步完成研究区基岩地质图。在此基础上,对比区域成矿特征,对研究区4个主要的地质构造单元初步确立找矿方向、矿种和矿床类型。并利用浅钻化探所揭示的岩性蚀变及元素异常信息分析初步圈定了找矿2个远景区,通过与邻区已知矿床（点）综合地物化异常类比,进一步圈定了5个找矿靶区。最后,通过总结以上研究过程中获得的经验和教训,初步形成了一套针对准噶尔北缘浅覆盖区的一套以地球物理位场方法为主体、其他地球物理方法为约束,同时融合地球化学、浅钻等多源信息,具有穿透性的综合探测方法技术体系。

卢燕[5]（2018）在《高光谱矿物填图技术在金属矿产和油气勘查中的应用研究》文中研究表明本论文基于高光谱矿物填图技术在金属矿产和油气资源勘探方面的应用案例,以简洁、快速、针对性强的数据处理和信息反演方法提取矿物信息。并结合矿物成因和成矿模型进行解译和分析,为找矿勘探实践提供证据和思路。在新疆卡拉塔格地区的梅岭-红石-红海矿田,块状硫化物矿床是找矿勘探的最主要目标,而与之成因和空间分布上均有关联的热液蚀变是重要的找矿线索。因此,信息提取的重点是从高光谱数据中获取矿物信息来反演热液作用过程。结果表明,在该矿田中硫化物矿化趋向分布于强绢云母化和强绿泥石化的接触带,具体赋存于兼具强绢云母化和强Fe3+氧化物的叠加位置。本工作充分展示了基于高光谱参数提取和量化的热液蚀变信息,可以鉴定矿田尺度上的热液蚀变趋势、甄别岩性和热液作用在岩石中分别留下的矿物记录,对找矿勘探具有一定的指导意义。在福建武夷山成矿带,采用岩心光谱扫描数据揭示东际金-银矿床的热液蚀变特点。结果首次发现,东际矿床中绢云母的微细化学成分反映了成矿作用的环境条件变化,即成矿部位的绢云母以富铝（短波Al-OH吸收）为特征。因此,勘探中岩心绢云母可以直接用以判断热液系统可能的矿化部位。综合全部钻孔数据,推断东际矿床目前开采段可能接近浅成热液成矿的温度上限,继续向深部勘探可能前景不利。本工作成果启示,在周边寻找同类矿床应重点检查层位中温度更低（矿物表现为伊利石-蒙脱石混层增加）的地球化学异常。通过测定油气钻探样品反射光谱,分析所含油气和粘土矿物成分,用以判断岩层的含油性和所处的物理化学条件,进而推断所处层位的热成熟度。结果表明所测的鄂尔多斯盆地砂-泥岩样品中粘土矿物中蒙脱石组分较低而伊利石较高,并且伊利石含较高的铵,可能指示着埋深相对较大,热成熟度略微过高,可能已经发生了油气转移。本工作发现岩石样品中所含微量石油具有良好的反射光谱反映,因此作为常规实验室油气分析技术的辅助手段,高光谱技术可以作为油气勘探的一种快速的现场分析手段。本论文工作结果验证了高光谱技术在资源勘探领域的应用价值,尤其是可以提供一些常规技术方法难以获取的有关成矿和成岩的微细矿物信息。参考前人方法,本工作试验和摸索出一套针对生产应用的简便、快速、准确的信息提取方法,同时也说明了针对具体地区的地质背景和成矿条件选定有限的矿物种类作为信息提取目标是最直接有效且经济实用的数据处理方式,也是高光谱技术在地勘行业最终实现商业化的必选要素。

孙永彬,王瑞军,魏本赞,汪冰,董双发,李存金,李名松[6]（2018）在《高光谱遥感地空综合预测方法在新疆卡拉塔格地区铜金矿床找矿中的应用》文中研究表明新疆卡拉塔格地区位于东天山成矿带,地质矿产资源丰富,铜金及多金属矿床集中,找矿潜力较大。铜金矿床地表矿化蚀变现象明显,发育的褐铁矿化+黄钾铁矾化+绢云母化形成地物反射光谱特征,为高光谱遥感地空综合预测方法用于探测铜金矿化蚀变信息成为可能,并成为寻找铜金矿床的有效技术方法。本文在卡拉塔格地区开展了航空高光谱和地面高光谱在铜金多金属矿床找矿研究,分别采用Hy Map航空成像光谱仪和Field Spec Pro FR光谱仪,获取了研究区Hy Map航空高光谱数据、地面准同步定标数据、地面高光谱数据,提取并筛选了基于Hy Map航空高光谱影像的成矿有利蚀变信息,在此基础上对该区红山铜金矿床航空-地面高光谱提取的蚀变信息进行了综合剖析,并结合矿区地质背景,建立了红山铜金矿床高光谱遥感地空综合找矿模型,经对比分析在该区圈定了2处找矿预测区。说明高光谱遥感地空综合预测方法在该区得到了很好的应用效果。

孙永彬,王瑞军,魏本赞,汪冰,董双发,李存金,李名松[7]（2017）在《高光谱遥感地空综合预测方法在新疆卡拉塔格地区铜金矿床找矿中的应用》文中研究说明新疆卡拉塔格地区位于东天山成矿带,地质矿产资源丰富,铜金及多金属矿床集中,找矿潜力较大。铜金矿床地表矿化蚀变现象明显,发育的褐铁矿化+黄钾铁矾化+绢云母化形成地物反射光谱特征异常,为高光谱遥感地空综合预测方法用于探测铜金矿化蚀变信息成为可能,并成为寻找铜金矿床的有效技术方法。本文在卡拉塔格地区开展了航空高光谱和地面高光谱在铜金多金属矿床找矿研究,分别采用HyMap航空成像光谱仪和FieldSpec Pro FR光谱仪,获取了研究区HyMap航空高光谱分辨率数据、地面准同步定标数据、地面高光谱数据,提取并筛选了基于HyMap航空高光谱影像的成矿有利蚀变信息,在此基础上对该区红山铜金矿床进行了航空-地面高光谱综合剖析,并结合矿区地质背景,建立了红山铜金矿床高光谱遥感地空综合找矿模型,经对比分析在该区圈定了两处找矿预测区。说明高光谱遥感地空综合预测方法在该区得到了很好的应用效果。

许骏[8]（2017）在《新疆卡拉塔格矿集区含矿地层地质和地球化学特征研究》文中研究表明卡拉塔格位于东天山吐哈盆地南缘,属于大南湖-头苏泉古生代增生岛弧带。区内主要发育了VMS、斑岩-矽卡岩、次火山热液型以及铜镍硫化物等四类成矿系统。其中,VMS和次火山热液型矿床主要赋存于古生代地层中,至下而上可分为三个岩性段。本文利用实测地质剖面,系统采集火山岩样品,开展岩石主微量、Sr-Nd同位素以及SIMS锆石U-Pb同位素实验。对其地层特征有以下几点创新性认识:卡拉塔格核部早古生代晚期的含矿地层属于大柳沟组。大柳沟组火山岩第一岩性段为海相中基性火山岩,其形成时代上限为晚奥陶世（>450Ma）,具中钾钙碱性-低钾钙碱性特征,富集LREE和Rb、Ba、U、K等大离子亲石元素,以及Pb、Th、Zr、Hf元素,而亏损Nb、Ta以及元素P、Ti和Sr。大柳沟组火山岩第二岩性段为海相中性火山岩-火山碎屑岩,其形成时代上限为早志留世（>440Ma）,受海底热液作用明显,发生了强烈的黄铁绢云母化、绿泥石化和硅化,有较强的蚀变分带性。富集LREE和Rb、Ba、U、K等大离子亲石元素,而亏损Nb、Ta以及元素P、Ti。大柳沟组火山岩第三岩性段为浅海相-陆相中酸性火山岩-火山碎屑岩,其形成时代上限为晚志留世-早泥盆世（>420Ma）,低钾、富钠、中基性较酸性富钙,从中性火山岩到酸性火山岩,稀土总量随着岩浆分异演化顺序逐渐提高、Eu元素从无异常到明显负异常,富集Rb、Ba、K等大离子亲石元素,而亏损Nb、Ta、P、Ti、Sr等元素。大柳沟组整体上表现出典型的岛弧岩浆的地球化学特征,第三岩性段明显富钠,而第一、第二岩性段的火山岩蚀变强烈,其Na2O含量降低。Sr-Nd同位素显示火山岩（87Sr/86Sr）i介于0.7047010.707351,εNd（t）介于2.127.44,侵入这套火山岩地层的中酸性岩浆岩（87Sr/86Sr）i介于0.7037700.705203,εNd（t）介于5.666.84,表明其来源于亏损地幔,受到较弱的地壳物质的混染,而受海水影响明显。随着卡拉麦里洋向南俯冲,卡拉塔格形成了一系列海相岛弧火山岩,红海VMS铜锌矿床在第二岩性段岩浆喷发晚期形成于火山洼处,并随着第三岩性段中酸性岩浆持续快速喷发使得红海VMS铜锌矿床得以迅速掩埋、保存。

王瑞军,李名松,汪冰,牛海威,孙永彬,李存金[9]（2016）在《新疆红山铜金矿床基于地面高光谱遥感找矿模型构建》文中提出选择新疆红山铜金矿床,使用美国ASD公司的FieldSpec Pro FR地面波谱仪,在铜金矿区及外围地段分别对各地质体的英安岩、蚀变英安岩、花岗岩、花岗闪长岩、流纹斑岩、片理化带、矿体等开展地面波谱测试,获取各地质体的波谱曲线,综合剖析各吸收峰的波谱特征和蚀变矿物的反映特征,同时结合镜下鉴定和X射线衍射分析结果,研究和总结红山铜金矿区从矿体、矿化体、近矿围岩、外围蚀变围岩至外围正常围岩的地面高光谱蚀变矿物和蚀变矿物组合分布特征,结合矿床的地质矿产特征和地面围岩蚀变特征,形成地面高光谱蚀变矿物组合分布图,构建红山铜金矿床基于地面高光谱遥感找矿模型,为后期开展航空高光谱遥感调查、高光谱蚀变矿物信息提取和找矿预测提供地面高光谱波谱数据支持和典型矿床模型基础。

于明杰[10]（2016）在《东天山卡拉塔格矿集区梅岭铜锌（金）矿床成矿作用》文中研究说明卡拉塔格矿集区梅岭矿床位于新疆东天山地区吐哈盆地南缘的古生代卡拉塔格隆起带的核部,在大地构造位置上处于大南湖-头苏泉晚古生代岛弧带中段的火山盆地中,赋存于一套基性-中性-酸性火山岩-火山碎屑岩和次火山岩中,矿体主要由M1号矿体、M2号矿体和M12号矿体组成。梅岭矿床M2号矿体的绢云母39Ar-40Ar同位素年龄为264.7±5.7Ma,矿化蚀变英安玢岩的成岩时代为（317.4±2.6）Ma,M12号矿体的矿化蚀变英安斑岩的成岩时代为313.0±6.5Ma,下盘的紫红色英安岩的成岩时代为317.7±4.4Ma,限定了M12号矿体的成矿时代的下限。M1号矿体和M12号矿体的硫化物的Rb-Sr同位素等时线年龄分别为299.2±2.9 Ma和301.0±3.8 Ma,确定梅岭矿床的成矿时代为石炭纪末期。梅岭矿床中原生流体包裹体类型多为气液两相包裹体,个体较小,气液比较小;流体包裹体均一温度为117238°C,盐度为2.4%9.3%,为中-低温、中-低盐度流体;成矿压力为6.860.6 MPa,成矿深度约为0.22.0 km。流体包裹体气相成分以H2O为主,成矿流体属H2O-NaCl体系。成矿流体的δ18OH2O为-5.75‰-2.61‰,δD为-135.6‰-117.2‰,表明成矿流体主要为岩浆水及大气降水的混合水。梅岭矿床M1号矿体主要硫化物的微量元素和稀土元素特征显示其成矿流体为具弱还原性的富Cl流体,晚期成矿流体可能遭受了外来热液的混入。微量元素含量特征及元素对的比值变化表明,梅岭矿床应为岩浆热液成因,但其也受到火山作用叠加改造的影响。围岩δ34S的范围为1.4‰4.4‰,主要硫化物δ34S值的分布范围为-1.6‰4.8‰,表明S同位素来源可能为幔源硫和火山岩围岩的混合硫。铅同位素研究结果显示出一定的幔源特征,为岩浆壳幔混合来源。依据前人研究成果,并结合本次的工作成果,建立了梅岭低温热液矿床成矿模型。在总结区域成矿资料的基础上,结合野外地质调查和此次研究成果,提出了在卡拉塔格矿集区和大南湖岛弧带内依据火山机构特征、构造特征、蚀变分带明显等特征是此类矿床的重要找矿标识。

### 二、遥感在卡拉塔格铜金矿找矿中的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、遥感在卡拉塔格铜金矿找矿中的应用（论文提纲范文）

#### （1）东天山石炭-三叠纪构造-岩浆演化与成矿的关系 ——以阿奇山铅锌（铜）矿为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

引言

1 研究现状

2 选题依据

3 科学问题与研究内容

4 研究方法与工作量

5 基本论点及主要创新性认识

第一章 构造-岩浆演化序列及地球动力学机制

1.1 区域地质背景

1.1.1 区域地层

1.1.2 区域构造

1.1.3 区域岩浆岩

1.1.4 数据应用情况

1.2 构造-岩浆演化序列

1.2.1 晚奥陶世-早泥盆世构造-岩浆演化序列

1.2.2 石炭纪构造-岩浆演化序列

1.2.3 早-中二叠世构造-岩浆演化序列

1.2.4 晚二叠世-早中三叠世构造岩浆演化序列

1.3 地球动力学机制探讨

1.3.1 晚奥陶世-早泥盆世(406~466Ma)

1.3.2 石炭纪(299~359Ma)

1.3.3 早-中二叠世(272~299Ma)

1.3.4 晚二叠世-早中三叠世(220~265Ma)

1.4 小结

第二章 成矿规律及耦合成矿机理

2.1 主要矿种时空结构

2.1.1 铜矿

2.1.2 金矿

2.1.3 铜镍矿

2.1.4 铁矿

2.1.5 钼钨矿

2.1.6 银多金属矿及铅锌矿

2.1.7 成矿规律

2.2 构造-岩浆活动与流体的耦合机理

2.2.1 成矿流体来源及一般习性

2.2.2 构造-岩浆活动与流体的耦合机理

2.3 小结

第三章 热岩-枝找矿理论及找矿实践

3.1 我国当前找矿勘查存在的问题

3.2 可能的解决办法

3.3 热岩-枝组矿模型

3.4 热岩-枝宏观找矿概念

3.5 中观地质异常找矿方法

3.6 热岩-枝找矿理论优缺点及找矿实践

3.7 小结

第四章 阿奇山铅锌(铜)矿地质特征

4.1 区域地质矿产简介

4.2 矿区地质特征

4.2.1 地层

4.2.2 构造

4.2.3 岩浆岩

4.2.4 围岩蚀变

4.2.5 矽卡岩

4.2.6 地球物理特征

4.2.7 地球化学特征

4.3 矿体地质特征

4.3.1 矿体特征

4.3.2 矿石特征

4.3.3 成矿阶段划分

第五章 矿床控矿因素及富集规律

5.1 雅满苏组火山岩

5.2 小东山火山机构

5.2.1 小东山火山机构位置的确定及火山口特征

5.2.2 岩石组合及岩相学特征

5.2.3 断裂构造控矿及流体运移特征

5.3 成矿流体

5.3.1 流体包裹体

5.3.2 硫同位素

5.4 主成矿时代约束

5.4.1 雅满苏组火山岩年代学

5.4.2 锆石U-Pb同位素

5.5 矿化富集规律

5.6 结论和讨论

第六章 矿床成因及成矿模式

6.1 矿床成因

6.1.1 海底喷流沉积型矿床

6.1.2 矽卡岩型矿床

6.1.3 火山热液型矿床

6.2 成矿模式及找矿潜力

6.2.1 成矿模式

6.2.2 找矿潜力分析

第七章 结论及存在的问题

7.1 结论

7.2 存在的问题

致谢

参考文献

图版

附录 -补充材料

附录 -作者简介

一.个人简介

二.学术论文发表情况

三.在读期间参与的科研和勘查项目

四.在读期间学术交流

五.获奖情况

#### （2）基于ASTER和IRS-P6的遥感找矿研究 ——以内蒙古乌拉特后旗炭窑口一带为例（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题的依据和研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.4 研究区概况

1.4.1 研究区范围及自然地理概况

1.4.2 区域地质背景

1.4.2.1 区域大地构造

1.4.2.2 地层

1.4.2.3 岩浆岩

1.4.2.4 断裂构造

1.4.2.5 物探信息

1.4.2.6 化探信息

1.4.2.7 典型矿床特征

第二章 数据源与数据处理

2.1 遥感数据源

2.1.1 ASTER遥感数据

2.1.2 IRS-P6数据

2.2 数据预处理

2.2.1 几何校正

2.2.2 正射校正

2.2.3 大气校正

2.2.3.1 Cross Talk校正

2.2.3.2 辐射定标

2.2.3.3 文件转化

2.2.3.4 FLAASH大气校正

2.2.4 图像处理

2.2.4.1 图像镶嵌与裁剪

2.2.4.2 彩色合成

2.2.4.3 数据融合

第三章 遥感地质研究

3.1 地质体解译

3.1.1 地层影像解译标志

3.1.2 侵入岩影像解译标志

3.1.3 地质体的热红外特性

3.2 构造解译

3.2.1 线性构造

3.2.2 环状构造

3.3 遥感蚀变信息提取

3.3.1 蚀变矿物及岩石成分信息提取的预处理

3.3.2 蚀变矿物和岩石成分信息提取

第四章 遥感信息综合找矿分析

4.1 区内典型矿床地质特征

4.2 控矿条件分析

4.3 呼和呼都格地区找矿分析

4.4 找矿模型建立

4.5 找矿远景区圈定

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果

作者简介

致谢

#### （3）东天山卡拉塔格矿集区黄滩Au-Cu矿床成因研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 引言

1.1 选题背景与研究意义

1.2 研究现状与存在问题

1.2.1 VMS矿床研究现状

1.2.2 存在问题

1.3. 研究内容与主要工作

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

1.3.3 完成工作量

2 矿集区地质概况

2.1 区域地层

2.2 区域大地构造

2.3 区域火山岩

2.4 区域侵入岩

3 矿床地质特征

3.1 矿床地质及含矿建造特征

3.2 矿体特征

3.3 矿石矿物特征

3.4 围岩蚀变特征

3.5 成矿期次划分

4 成矿流体性质

4.1 样品制备及测试方法

4.2 流体包裹体岩相学特征

4.3 激光拉曼分析

4.4 流体包裹体热力学参数

5 金银矿物富集特征

5.1 金银矿物相特征

5.1.1 金银矿物SEM-EDS分析

5.1.2 TIMA综合矿物分析

5.1.3 EPMA元素分析

5.2 成矿年代学

6 矿床成因

6.1 成矿流体演化

6.2 金的富集与成矿作用

6.3 成矿作用与成矿模式

7 结论

致谢

参考文献

附录

#### （4）准噶尔北缘浅覆盖区基础地质矿产信息综合探测技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景、目的和意义

1.2 国内外研究现状及存在问题

1.3 本文研究内容及技术路线

1.4 本文取得的成果及创新点

第二章 研究区概况及成矿规律研究

2.1 杜热地区地质背景

2.2 地球物理及地球化学特征

2.3 岩石物性特征

2.4 小结

第三章 地球物理方法与数据预处理

3.1 区域场与局部场划分

3.2 物性边界信息提取

3.3 地质体空间形态信息提取

3.4 小结

第四章 研究区基岩地质填图

4.1 隐伏构造信息提取

4.2 隐伏岩体信息提取

4.3 地质单元划分与特定地质体推断解译

4.4 小结

第五章 研究区找矿预测

5.1 研究区成矿地质单元划分

5.2 找矿远景区预测

5.3 技术方法体系集成

5.4 小结

第六章 结论与建议

6.1 结论

6.2 建议

致谢

参考文献

附录

#### （5）高光谱矿物填图技术在金属矿产和油气勘查中的应用研究（论文提纲范文）

中文摘要

abstract

1. 引言

1.1 选题背景和依托

1.2 研究现状和存在问题

1.3 研究目标

1.4 拟解决的关键问题

1.5 本文研究内容

1.6 完成主要工作量

2. 高光谱矿物信息提取方法

2.1 基本原理

2.2 矿物信息提取模型

2.3 本文拟采用的矿物信息提取方法

2.4 小结

3. 卡拉塔格高光谱矿物填图应用

3.1 地质背景

3.2 数据获取与处理

3.3 矿物信息提取

3.4 矿物填图结果

3.5 野外检查与验证

3.6 地质解译与勘探意义

3.7 小结

4. 东际金-银矿床热液蚀变信息提取

4.1 目的与意义

4.2 地质背景

4.3 数据获取与处理

4.4 蚀变矿物填图结果

4.5 讨论

4.6 小结

5. 高光谱技术油气勘探应用

5.1 目的与意义

5.2 地质背景

5.3 样品及其反射光谱测定

5.4 光谱数据处理

5.5 结果及其分析

5.6 小结

6. 结论和展望

6.1 结论和创新点

6.2 存在问题

6.3 展望

致谢

参考文献

附录

#### （6）高光谱遥感地空综合预测方法在新疆卡拉塔格地区铜金矿床找矿中的应用（论文提纲范文）

1 引言

2 研究区地质概况

3 高光谱遥感地空综合预测方法用于寻找铜金矿床的原理

3.1 高光谱遥感地空综合预测方法的依据

3.2 蚀变矿物诊断性光谱特征分析

4 Hy Map航空高光谱数据获取及处理

5 地面高光谱数据获取及处理

6 蚀变矿物信息提取处理方法及分布特征

7 红山铜金矿床高光谱遥感地空综合找矿模型的建立与找矿有利地段优选

7.1 矿区地质特征

7.2 红山铜金矿床高光谱遥感地空综合找矿模型的建立

7.3 铜金矿床找矿有利地段优选

8 结论

#### （8）新疆卡拉塔格矿集区含矿地层地质和地球化学特征研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 依托项目及论文选题

1.1.1 依托项目

1.1.2 论文选题

1.2 国内外研究现状

1.3 研究区自然地理概况

1.4 研究内容与研究方法

1.4.0 存在的主要问题

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

1.4.3 研究方法

1.5 完成工作量

第2章 区域地质背景

2.1 区域地层

2.2 区域岩浆岩

2.2.1 侵入岩

2.2.2 火山岩

2.3 区域构造

2.3.1 断裂构造

2.3.2 古火山机构

2.4 区域矿产

2.4.1 VMS铜锌多金属矿床

2.4.2 热液脉状铜矿床

第3章 卡拉塔格矿集区含矿地层地质特征

3.1 核部岩浆岩岩性岩相特征

3.2 古火山口的位置

3.3 火山岩岩性岩相划分及分布特征

3.3.1 第一岩性段-海相中性-基性火山岩

3.3.2 第二岩性段-海相中性火山-火山碎屑岩

3.3.3 第三岩性段-浅海相-陆相中酸性火山岩-火山碎屑岩

第4章 卡拉塔格矿集区火山岩及中酸性侵入岩地球化学特征

4.1 地质年代学

4.1.1 锆石样品特征

4.1.2 SIMS测试结果

4.1.3 含矿地层年代划分

4.1.4 含矿地层归属

4.2 火山岩-火山碎屑岩全岩主微量地球化学

4.2.1 火山岩-火山碎屑岩主量元素地球化学

4.2.2 火山岩-火山碎屑微量元素地球化学

4.3 侵入岩全岩主微量地球化学

4.3.1 主量元素地球化学

4.3.2 微量元素地球化学

4.4 Sr-Nd同位素地球化学

第5章 构造背景与成矿

5.1 岩石组合对构造背景意义的探讨

5.2 岩石地球化学对构造背景意义的探讨

5.3 构造背景与成矿探讨

5.4 找矿预测

5.4.1 红海东南坡VMS矿床找矿预测

5.4.2 碧玉山热液脉状矿床找矿预测

第6章 结论

致谢

参考文献

附录

#### （9）新疆红山铜金矿床基于地面高光谱遥感找矿模型构建（论文提纲范文）

0 引言

1 矿区地质矿产特征

2 地面波谱测试与数据处理

2.1 测试仪器及测试方法

2.2 地面各岩性波谱测试

2.3 数据处理

3 地面高光谱蚀变矿物分析

3.1 地面围岩蚀变特征分析

3.2 X射线衍射特征分析

3.3 蚀变矿物波谱特征分析

3.4 蚀变矿物组合特征分析

4 基于地面光谱遥感找矿模型构建

5 结语

#### （10）东天山卡拉塔格矿集区梅岭铜锌（金）矿床成矿作用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题依据

1.2 低温热液矿床研究现状与进展

1.3 研究目的、研究思路及技术路线

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究思路

1.3.3 技术路线

1.4 主要研究内容与工作量

2 区域地质背景

2.1 区域大地构造背景

2.2 区域地层-火山岩研究

2.2.1 区域地层研究

2.2.2 区域火山地层研究

2.3 区域侵入岩特征

2.3.1 区域侵入岩分布特征

2.3.2 卡拉塔格侵入岩地球化学特征

2.4 区域构造地质特征

2.5 区域矿产概况

3 矿区地质特征

3.1 矿区地质特征

3.2 矿床地质特征

3.2.1 矿体地质特征

3.2.2 矿石矿物特征

3.2.3 蚀变分带特征

3.2.4 成矿阶段与成矿期次

4 成矿流体特征

4.1 流体包裹体岩相学研究

4.2 流体包裹体的显微测温分析

4.2.1 流体包裹体均一温度和盐度

4.2.2 成矿流体密度、压力和深度条件

4.3 流体包裹体群体成分分析

5 矿床地球化学特征

5.1 主微量元素分析

5.1.1 样品采集与制备

5.1.2 测试分析方法

5.1.3 测试分析结果

5.2 稳定同位素分析

5.2.1 氢、氧同位素分析

5.2.2 硫同位素分析

5.2.3 铅同位素分析

6 成矿时代厘定

6.1 锆石U-Pb年龄

6.1.1 样品采集与制备

6.1.2 锆石CL特征

6.1.3 分析方法

6.1.4 分析结果

6.2 绢云母Ar-Ar年龄

6.2.1 样品采集与制备

6.2.2 分析方法

6.2.3 分析结果

6.3 硫化物Rb-Sr年龄

6.3.1 样品采集与制备

6.3.2 分析方法

6.3.3 分析结果

6.4 成矿时代的厘定

7 成矿模式与找矿预测

7.1 成矿要素

7.2 成矿模型

7.3 找矿预测

8 结论

8.1 主要结论

8.2 存在问题

致谢

参考文献

附录

### 四、遥感在卡拉塔格铜金矿找矿中的应用（论文参考文献）

- [1]东天山石炭-三叠纪构造-岩浆演化与成矿的关系 ——以阿奇山铅锌（铜）矿为例[D]. 夏冬. 中国地质大学(北京), 2020

- [2]基于ASTER和IRS-P6的遥感找矿研究 ——以内蒙古乌拉特后旗炭窑口一带为例[D]. 夏晨. 河北地质大学, 2019(05)

- [3]东天山卡拉塔格矿集区黄滩Au-Cu矿床成因研究[D]. 何西恒. 中国地质大学(北京), 2019

- [4]准噶尔北缘浅覆盖区基础地质矿产信息综合探测技术研究[D]. 邓震. 中国地质大学(北京), 2019

- [5]高光谱矿物填图技术在金属矿产和油气勘查中的应用研究[D]. 卢燕. 中国地质大学(北京), 2018(07)

- [6]高光谱遥感地空综合预测方法在新疆卡拉塔格地区铜金矿床找矿中的应用[J]. 孙永彬,王瑞军,魏本赞,汪冰,董双发,李存金,李名松. 中国地质, 2018(01)

- [7]高光谱遥感地空综合预测方法在新疆卡拉塔格地区铜金矿床找矿中的应用[A]. 孙永彬,王瑞军,魏本赞,汪冰,董双发,李存金,李名松. 《江西遥感》2017年第2期（总第3期）, 2017(总第3期)

- [8]新疆卡拉塔格矿集区含矿地层地质和地球化学特征研究[D]. 许骏. 中国地质大学(北京), 2017(02)

- [9]新疆红山铜金矿床基于地面高光谱遥感找矿模型构建[J]. 王瑞军,李名松,汪冰,牛海威,孙永彬,李存金. 现代地质, 2016(03)

- [10]东天山卡拉塔格矿集区梅岭铜锌（金）矿床成矿作用[D]. 于明杰. 中国地质大学(北京), 2016(08)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/5ede15f8418d607dd8e272fa.html