# 钢结构厂房设计调研报告

##### 问：怎么设计钢结构厂房？

答：由于钢结构厂房在我国发展的时间较短，钢结构厂房的设计与施工还在起步阶段。所以虽然钢结构有种种的优点，但是我们用钢结构建造厂房时，还应该考虑到钢结构的一些缺点，这样才能更好地发挥优点戚梁猛。以下我们来详细的论述一下钢结构厂房的设计与施工，以便于我们建造厂房时能更好地发挥钢结构的特性。建造钢结构厂房的优越性归纳，钢结构建造厂房不仅施工速度快，而且建造便捷。其次，钢结构是一种高效能高强度的环保材料，建造时并不需要制模。能更好地发挥优点。钢结构厂房设计图纸的重要性，在组织施工时，专业人员应该对图纸进行会审，检查施工图纸的错、漏、碰、缺等问题。能更好地发挥优点。

对钢结构厂房支高桥撑系统的设计，为了保证钢结构厂房的空间工作,提高其整体刚度,承受和传递纵向水平力,防止杆件产生过大的变形,避免压杆失稳,以及保证结构的整体稳定性,应根据厂房结构的形式,车间吊车的设置,振动设备以及厂房的跨度、高度,温度区段的长度等情况布置可靠的支撑系统。钢结构厂房的抗震性能是设计的重点，首先，在总体布置方面要求厂房结构的质量和刚度均匀分布,使厂房受力均匀,变形协调,尽量避免因结构刚度不均匀对抗震造成不利影响，厂房横向结构宜采用刚架或者使屋架与柱有一定固结的框架,以便充分利用钢结构的受力性能并减少横向结构变形。

- 其次，钢结构厂房的破坏一般情况不是由于杆件强度不足而常常因为杆件失稳而造成,所以合理布置支撑系统,保证厂房结构整体稳定渣丛性,对钢结构厂房尤为重要。最后，在地震作用下,存在着低周疲劳作用,设计时应注意其对厂房的影响。对结构连接点的设计,应保证节点的破坏不先于结构构件的全截面屈服,应使结构构件能进入塑性工作,充分吸收地震能量发挥其抗震能力。温度区段的长度等情况布置可靠的支撑系统。

- 答：柱间支撑。厂房每一温度区段应设置稳定的柱间支撑系统，并与屋盖横向水平支撑的布置相协调。下柱支撑的位置是决定厂房纵向结构变形方向的重要因素，并影响察告温度应力的大小，下柱支撑应尽可能设在温度区段的中部，使吊车梁等纵向构件能随着温度变化比较自由地向区段两端伸缩。当温度区段的长度不大时，一般在温度区段的中部设置一道下段柱支撑，但温度段的长度大于150m时，为了保证厂房的纵向刚度，应在温度区段内设置两道下段柱支撑，其位置应尽可能布置在温度区段中间1/3的范围内，为了避免过大的温度应力，两道支撑的中心蠢没腊距离不宜大于72m。上段柱支撑除在设有下段柱支撑的柱间布置外带滑，为了满足结构的安装要求，提高钢结构厂房上部纵向刚度，传递山墙的风力及纵向地震作用，还应在温度区段的两端柱间布置上段柱支撑。

- 答：钢结构厂房结构的安全性是企业所重点关注的，另外就在保证二手钢结构闷族厂房内部的通透性的情况下更好的加强厂房的稳固性问题的解决方案也成为钢结构产业的重点突破点。工业钢结构厂房设计时，有时为考虑钢结构厂房的通透性，墙面大面积桥察设置门窗。门窗自身面积增大，但强度却没加强，台风到来时门窗首先就会破坏，大面积门窗被破坏后，封闭建筑变成半封闭或开敞式建筑，体型系数增大，实际风压比计算风压要提高很多，引起屋、墙面的实际风压提高，导致屋、墙面系统的破坏。由此可见在钢结构厂房的安全性方面的考虑敏罩茄应当更加注重对结构设计的要求。

##### 问：钢结构厂房一般如何设计才好？

答：钢结构厂房设计应注意问题门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施，门式轻钢刚架常见设计质量问题及预防措施，梁、柱拼接节点一般按刚接节点计算，但往往由于端部封板较簿而导致与计算有较大出入，故应严格控制封板厚，以保证端板有足够刚度。有的设计斜梁与柱按刚接计算而实际工程则把钢柱省去，把斜梁支承在钢筋混凝土柱或砖柱上，造成工程事故，设计时应注意把节点构造表达清楚，节点构造一定要与计算相符。多跨门式刚架中柱按摇摆柱设计，而实际工程却把中柱和斜梁焊 死致使计算简图与实际构造不符，造成工程事故。

檩条设计常忽略在风吸力作用下的稳定，导致大风吸力作用下很 容易失稳破坏，设计时应注意验算檩条截面在风吸力作用下是否满足要求。

有的工程在门式刚架斜梁拼接时，把翼缘和腹板的拼接接头放在同一截面上，或蔽老造成工隐患，设计拼接接头时翼缘接头和腹板接头一定要错开。有的单位檩条设计时只简单要求镀锌，没有提出镀锌方法镀锌量 ，故施工单位用电镀，造成工程尚未完成，檩条已生锈，设计时要提出宜采用热镀锌带钢压制而成的翼缘，并提出镀锌量要求。

- 隅撑的位置和檩条（或墙梁）和拉条的设置是保证整体稳定的重要措施，有的工程设计把它们取并卖消，可能造成工程隐患。如果因特殊原因不能设隅撑时，应采取有效的可靠措施保证梁柱翼缘不出现曲屈。柱脚底板下如采用剪力键，或有空隙，在安装完成时，一定要用灌浆料填实，注意底板设计时一定要有灌浆孔。檩条和屋面金属板要根据支承条件和荷载情况进行选用，不应任意减薄檩条和屋面板的厚度。为节省檩条和墙梁而采取连续构件。但其塔接长度不少单位没有经过试验确定，而塔接长度和连接难于满足连衫升续梁的条件。在设计时，要强调若采用连续的檩条和墙梁，其塔接长度要经试验确定 ，也应注意在温度变化和支座不均匀沉降下可能出现的隐患。

- 答：主钢架部分采用3d3s8.0的原因，主要是因为3d3s8.0单榀验算很快捷方便。操作简单，验算的截面经济合理。首先根据前期方案的确定下来的厂房满外长度来划分柱距，我公司的墙面板基本都是YX-210-840型彩钢板，这就需要对柱距的要求为210㎜的倍数，这样一来，对彩钢板的用量有个很好的控制裕度，避免损耗的加大。当柱距确定完毕后，就可以运用3d3s8.0软件的兄升单榀建模了。根据设计的经验可以对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。钢梁可选择轧制或焊接H型钢截面等。对于梁分段比的问羡做老题，本人根据多年的设计经验与胡咐弯矩分布的问题，可以选择1:2:1的分段，当然这个需要根据每个具体工程来定。

- 答：门式刚架斜梁和钢柱的翼缘板前蔽或腹板可以变厚度，但有的单位翼缘板由20mm突然变成8mm，相邻板突变对受力很不利，设计时应逐步变薄，一般以2mm至4mm板厚的级差变化为宜。有的工程建在8度地震区，可是其柱间支撑仍用直径不大的圆纲，建议在8度地震区的工程，柱间支撑应进行计算，一般采用角钢断面为宜。有的工程，不管门式刚架跨度多大没悔并，柱脚螺栓均按最小直径M20选用，造成工程事故。锚栓应按最不利的工况进行计算，并应考虑与柱脚的刚度相称，还要考虑相枯迹关的不利因素影响，建议按本措施。

##### 问：钢结构厂房的主要构造是怎么样的？

- 答：钢结构厂房是由钢柱、钢梁、钢屋架、钢屋盖以及墙体组成，钢结构厂房的墙体可以采用砖混结构或是钢结构。我国是制造业大国，对于厂房的生产面积要求大，钢结构厂房的内部柱面面积小，可增大空间使用面积，钢结构厂房的建造是满足空间设计裤裤氏要求的。那么钢结构厂房的是有哪些主要结构组成的，下面就为大家介绍一下！1、钢结构厂房是钢架系统组成，包括钢架柱、钢架梁、梁柱间、梁梁间、柱与基础的连接板，垫板，柱子拼接板，梁拼接板。2、柱间支撑系统。柱间支撑十字花、剪刀撑、水平刚性连系杆及与刚架柱连接处的连接板。3、屋面支撑系统。屋面水平支撑，水平刚性系杆以及与刚架梁连接处的连接板。4、屋面维护系统。屋面C型钢（根据设计不同材料的规格型号不同）、屋纯码面檩条拉杆、屋面檩条刚性拉杆、隅撑、屋面檩托、隅撑与屋面胡散梁连接处接点板、屋面彩瓦。5、墙面维护系统。墙面C型钢（根据设计不同材料的规格型号不同）、墙面檩条拉杆、墙面檩条刚性拉杆、墙面檩托、山墙柱、山墙柱与刚架梁连接节点、窗框、门框、门窗框与墙梁的连接节点、墙面彩瓦。6、吊车梁系统。吊车梁、车挡、吊车梁与刚架柱的连接节点、制动梁、轨道、轨道压件。

答：如今钢结构厂房已经成为建筑结构新方向，但是很多人对于钢结构厂房的构造及特点了解甚少，苏州恒光钢结构建筑工程公司指出，钢结构厂房主要包括钢结构基础，钢梁、柱子等组成，对于那些钢结构厂房跨度相对较大的 则需要使用钢屋架，重钢材是承接钢结构重量的主要方式，在 搭建施工钢结构厂房时，钢结构墙面一般采用砖墙维护，近年来，随着我国钢材行业的兴起，钢结构厂房建筑 已在诸多城市中得到了很好的应用，常见的钢结构厂房可分为轻钢厂房和重型钢结构厂房。经久耐用，易于维修：钢结构厂房建筑可以有效的抵御外界恶劣的自然环境，在抗震、防火性能上都要远远优于传统建筑。

用途广泛：钢结构厂房应用广泛，现如今，常见的钢结构厂房多半被应用在，可适用于：工厂、仓库、办公楼、体育馆、飞机库等等。既适合单层大跨度建筑也可用于建造多高层建筑。

造价合理：钢结构厂房建筑建造周期短，减少人工费用，并且建筑自重轻，减少基础造价，综合经济效益大大优于混凝土结构建筑。

美观实用：钢结构建筑线条简洁流畅，具有现代感。侍陪孝彩色墙身板有多种颜色可供选择，墙体也可采用其它材料，因而更具有灵活性。

- 建筑简易乱配，施工期短：施工周期，钢结构厂房建筑有着其巨大的优势，所有的钢结构厂房构件都是事先老稿经由厂家预制完成，后期只需要简单的拼接安装，这样就可以大大的缩短施工周期，提高施工效率！

- 答：钢结构厂房主要有这几大部分组成，还有就是连接方面的用材以及方式。钢结构厂房采用的连接方式都是用焊接或是高强螺栓进行连接，对于连接的质量也是有着非常高的要求。钢结构厂房的安装工程以及焊接质量都是考究的，选择专业困迟的工程公司由专业的施工队伍进行安装，这样才能确保钢结构厂房的安装质量。东莞市中赛钢结构工程有限公司是有着十三年钢结构工程经验的公司，是集钢结构厂房，钢结构雨棚，钢结构天桥，钢结构阁楼，钢结构楼梯，简易钢结构厂房等各种类型的钢结构建筑的设计、制作、安装、维修等配套服务于一培尺滑体，为您提供一条龙的建筑服务，相信中赛钢结构能给您提供一个最为优质的服务和建造一个高质配腊量的钢结构建筑。

本文来源: https://www.lw144.cn/article/92a62fd099596b8049b86c71.html