# 鑫泰科技电话自动拨号测试系统

### 一、新太科技电话自动拨测系统（论文文献综述）

王子豪[1]（2020）在《自动拨打测试系统的设计与实现》文中认为随着移动通信的应用技术和网络技术日趋完善,移动用户对网络通信质量的要求也越来越高。日常的拨打测试是网络维护工作中监测网络运行质量的重要方式和重要手段。传统的拨打测试方式主要通过人工拨打测试、判断为主,效率低,无法完全满足CDMA移动通信网络的测试需求。为提高故障发现的及时性、广域性,减轻值勤人员日常拨打测试的工作量,亟需研发并建设一套能检测CDMA移动通信网络业务质量的自动测试系统。在此次论文中,详细介绍本人设计的一种高效、精确的自动拨打测试系统代替传统的人工拨打测试方式,可改变工作繁琐的、低效的传统人工测试现状,使得以往运维工作中的“被动维护”向“主动维护”跨越式发展,大大提高网络服务质量与运维效率。本文首先结合实际工作使用需求,全面分析了自动拨打测试系统的功能需求和性能需求,然后提出了采用自动拨打测试系统总体架构,完成了自动拨打测试系统的详细设计,实现了自动拨打测试系统相关功能,最后,经过模拟测试,证明拨打测试系统具有记录测试结果并进行分析以验证系统的工作能力,并能够自动、稳定、快速的完成测试任务,达到了系统设计要求。测试用例中包含语音业务测试、短信业务测试、网络质量指标,满足了移动用户的网络应用需求。本文设计的自动拨打测试系统是一种运维辅助支撑系统,在实习过程中已经通过测试,初样,正样等环节,已成功运用在了我国某些专网运营商中,目前可实时监测重要的办公区域、特殊的任务场合等环境下的网络质量,及时通知维护人员进行排查抢修,从而实现无盲区的通话,对人员在办公、执行任务、协同指挥等工作起了重要的保障作用。并可以结合网络运行维护和任务保障实际,模拟各种用户通信行为并进行各项业务功能和性能测试,同时,该系统也可用于重点部队日常办公、野外训练、多样化军事任务中的伴随通信质量采集,为移动通信质量故障预警提供实时保障。

陈卓永[2]（2013）在《西藏全业务质量监测系统的开发与应用》文中研究指明在电信行业发展迅猛，市场竞争激烈的今天，各大运营商最关心的问题是如何确保移动网络质量，提高客户满意度从而增加市场占有率和竞争能力。目前在运营商的网络维护工作中，拨测是运营商发现、核实网络故障，排除网络隐患，提高网络服务质量不可或缺的重要手段。传统的拨测方式主要依靠人工完成，存在一定的局限性，拨测次数有限、拨测成本高，无法实现实时拨测。随着移动通信技术的发展，网络建设规模越来越大，越来越复杂。技术的革新也在不断催生新的业务，导致网络运维人员面临越来越多的日常测试任务，新时期的网络故障也逐步向跨专业、多样化、复杂化转变。传统的人工拨测已不能满足网络维护生产需要，运营商急需建立一套高效、规范、科学、准确的自动拨测系统，为网络维护工作保驾护航。论文从深入了解西藏的需求出发，创新性地提出了业务测试监控网络的概念，通过访谈调研，对业务拨测系统各使用群体的需求进行调研和分析，整理出语音、短信、彩信、GPRS、WAP五大业务的拨测需求、业务指标及具体拨测要求，着重对系统主要的六大模块—拓扑管理、任务管理、统计报表管理、结果监控管理、拨测设备管理、拨测资源管理进行了需求分析和内容定义。论文一是完成了拨测系统的总体框架和网络部署的具体设计；二是对系统的功能结构，模块划分、业务实现和相关设备等进行了技术对比和分析设计；模块化的设计使得中心结构非常清晰，方便功能的不断升级；三是对远程测试终端功能、接口进行了具体设计；最后对系统的接口进行了规范化定义，整个系统共定义5个接口，接口消息以TCP/IP作为低层通信承载，通信方式采用长连接方式，并重点对其中的三个内部接口的位置、功能、特性进行了详细的分析设计。总体而言，对系统接口的规范化定义也是本文的一大创新特点，从而使系统具有更便捷的可扩容性和兼容性。因此，本论文的研究成果具有十分重要的理论意义和使用价值。

高椿明,郑楠,高沉,王占平,陈华,王林智[3]（2012）在《基于EVDO的电信移动网络自动拨测系统》文中提出鉴于3G网络越来越普及的情况,为电信设计了一种基于EVDO无线模块的自动拨测系统。提出了软卡阵和硬卡阵相结合的独特硬件设计,EVDO无线模块通过连接软卡阵或硬卡阵上的UIM卡完成各项拨测任务。软件部分分别介绍了各项拨测任务的测试流程和测试方法。搭建了完善的测试平台,并实现了友好的用户控制界面以达到自动控制的目的。实验结果表明,在单人操作的情况下,系统能够准确快速地完成各项拨测任务,达到了设计要求,并已试用在相关领域。。

郑楠[4]（2011）在《基于EVDO的电信移动网络自动拨测系统》文中提出本文为中国电信设计了一种基于CDMA2000 1X演进版本（Evolution Data Only,EVDO）无线模块的自动拨测系统。提出了软卡阵和硬卡阵相结合的创新性设计。EVDO无线模块通过连接不同的用户识别模块（User Identity Model,UIM）,以模拟用户的方式,完成各项拨测任务。首先,对国内外移动网络的研究现状和发展态势进行深入分析,说明了电信研究自动拨测系统的意义并给出系统设备指标。通过对系统设计要求进行分析,提出了自动拨测系统总体设计方案。其次,通过对比三种不同的硬件方案,并进行论证,提出了具有独创性的软硬卡阵相结合的远程终端单元（Remote Terminal Unit,RTU）硬件平台搭建方案。该方案综合了不同方案的优点,可以极大的提高系统的稳定性。此硬件方案中,EVDO模块为核心,写卡器为重点,USB HUB模块为接口,双音多频（Dual Tone Multi Frequency,DTMF）模块和语音模块为外围电路,MCU控制EVDO模块选通软卡阵上的UIM卡或硬卡阵上的UIM卡。然后,在硬件平台搭建完成的基础上,分析了各个模块的操作流程,给出了支撑软件的流程图和部分程序代码。并根据不同的情况,给出了三种不同的硬卡阵通道路由算法。最后,在详细介绍了测试平台和各个拨测任务的测试流程之后,在测试平台上进行实验。记录测试结果并进行分析以验证系统的工作性能。测试结果表明,本文设计的自动拨测系统能够自动、稳定、快速的完成测试任务,达到了系统设计要求。

### 二、新太科技电话自动拨测系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、新太科技电话自动拨测系统（论文提纲范文）

#### （1）自动拨打测试系统的设计与实现（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 拨打测试技术发展历程

1.3 国内外发展现状

1.4 论文组织结构

2 需求分析

2.1 功能需求

2.2 性能需求

3 关键技术介绍

3.1 信令适配层技术

3.2 SIM卡鉴权/密钥协商模拟技术

3.3 测试执行分析技术

3.4 核心交换技术

3.4.1 电路交换技术

3.4.2 分组交换与融合通信技术

3.5 本章小结

4 系统架构设计

4.1 系统结构

4.2 系统架构可行性分析

4.3 技术先进性分析

4.4 工作原理

4.4.1 业务流程

4.4.2 业务发起

4.4.3 业务接收

4.4.4 统计数据处理

4.5 主要技术指标

4.5.1 功能指标

4.5.2 性能指标

4.6 接口设计

4.6.1 AT指令集接口

4.6.2 用户管理接口

4.6.3 语音数据接口

4.6.4 核心网接口

4.7 本章小结

5 硬件设计与实现

5.1 系统架构

5.2 板卡设计

5.3 硬件实物图

5.4 本章小结

6 软件设计与实现

6.1 网关结构设计

6.1.1 网络管理单元

6.1.2 协议解析单元

6.1.3 数据处理单元

6.1.4 会话管理单元

6.1.5 媒体通道管理单元

6.1.6 日志单元

6.1.7 结果统计分析单元

6.1.8 拨打测试配置管理单元

6.2 网关逻辑设计

6.2.1 网关的启动

6.2.2 接收数据

6.2.3 业务处理

6.3 软件的编译

6.4 本章小结

7 系统测试

7.1 测试环境

7.2 功能测试

7.2.1 终端启动测试

7.2.2 链路状态测试设计

7.2.3 配置任务测试设计

7.2.4 呼叫任务测试设计

7.2.5 短信任务测试设计

7.3 性能测试

7.4 本章小结

8 结论

8.1 总结

8.2 展望与不足

参考文献

附录 A

附录 B

作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （2）西藏全业务质量监测系统的开发与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 研究的背景及必要性

1.2 研究的现状

1.3 本人主要工作

1.4 论文内容结构

1.5 本章小结

第二章 系统技术原理简介

2.1 名词解释

2.2 移动通信业务简介

2.2.1 语音业务

2.2.2 短信业务

2.2.3 GPRS 业务

2.2.4 彩信业务

2.2.5 WAP 业务

2.3 拨测技术原理及硬件简介

2.3.1 机卡分离技术

2.3.2 SIM 卡远程仿真技术及 RTD 设备

2.3.3 SIM 卡集中管理技术及 SID 设备

2.3.4 数据库服务器

2.3.5 应用/语音/web 服务器

2.3.6 网络设备

2.4 本章小结

第三章 系统方案设计

3.1 总体方案设计

3.1.1 需求分析

3.1.2 方案设计原则

3.1.3 建设规模

3.1.4 系统架构

3.2 网络资源规划方案

3.2.1 带宽需求

3.2.2 承载网络

3.2.3 IP 规划

3.3 本章小结

第四章 系统平台建设

4.1 系统平台结构

4.2 硬件平台

4.2.1 应用/语音/web 服务器选型

4.2.2 中心平台数据库服务器选型

4.2.3 核心交换机选型

4.2.4 核心防火墙选型

4.2.5 RTD 拨测设备选型

4.2.6 SID 卡池设备选型

4.3 软件平台

4.3.1 设计原则

4.3.2 软件架构

4.3.3 核心功能模块

4.3.4 上层应用模块

4.3.5 统一管理模块

4.3.6 数据库

4.4 系统接口

4.4.1 C 接口

4.4.2 D 接口

4.4.3 E 接口

4.5 本章小结

第五章 系统测试与应用

5.1 系统竣工组网

5.2 系统操作流程

5.2.1 任务定制原则

5.2.2 资源调度原则

5.3 系统拨测验收

5.3.1 点对点语音拨测

5.3.2 点对点短信拨测

5.3.3 点对点彩信拨测

5.3.4 GPRS 拨测

5.3.5 WAP 拨测

5.4 系统应用实例

5.4.1 WAP 业务监测案例

5.4.2 彩信业务监测案例

5.5 本章小结

第六章 结束语

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （3）基于EVDO的电信移动网络自动拨测系统（论文提纲范文）

1 系统概述

2 硬件设计

2.1 软卡阵设计

2.2 硬卡阵设计

3 软件设计

3.1 系统初始化

3.2 通话主叫测试

3.3 通话被叫及语音质量测试

3.4 短信的收发测试

3.5 网络测试

4 测试平台及测试结果分析

4.1 测试平台介绍

4.2 测试及结果分析

5 结束语

#### （4）基于EVDO的电信移动网络自动拨测系统（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题依据和研究意义

1.2 国内外研究现状和发展态势

1.3 系统设备指标

1.4 本论文的主要工作及章节安排

第二章 系统总体设计

2.1 系统设计要求

2.2 系统设计原则

2.3 系统设计方案

2.3.1 系统组织结构

2.3.2 系统逻辑结构

2.4 本章小结

第三章 系统硬件设计

3.1 RTU 设计

3.2 软卡阵设计

3.2.1 控制器MCU

3.2.2 EVDO 模块

3.2.3 DTMF 模块的设计

3.2.4 语音模块的设计

3.2.5 UIM 卡介绍

3.2.6 写卡器的设计

3.2.7 USB HUB 模块的设计

3.2.8 USB 转串模块的设计

3.2.9 切换开关的设计

3.3 硬卡阵设计

3.3.1 8×128 矩阵开关实现方案

3.3.2 UIM 卡时钟电路设计

3.3.3 矩阵开关的级联设计

3.3.4 GSM 模块设计

3.4 本章小结

第四章 系统软件设计

4.1 软卡阵相关软件设计

4.1.1 EVDO 模块的控制

4.1.2 DTMF 模块的控制

4.1.3 写卡器模块的控制

4.2 硬卡阵相关软件设计

4.2.1 移位寄存器的控制

4.2.2 矩阵开关的控制

4.2.3 通道路由算法

4.2.4 GSM 模块的控制

4.3 本章小结

第五章 抗干扰设计

5.1 硬件调试总结

5.2 硬件信号完整性设计

5.3 软件抗干扰设计

5.4 本章小结

第六章 系统测试平台及实验结果

6.1 测试平台介绍

6.2 测试及结果分析

6.2.1 系统初始化

6.2.2 通话主叫测试

6.2.3 通话被叫测试

6.2.4 语音质量测试

6.2.5 短信收发测试

6.2.6 网络速度测试

6.3 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

致谢

参考文献

攻硕期间取得的研究成果

附录

### 四、新太科技电话自动拨测系统（论文参考文献）

- [1]自动拨打测试系统的设计与实现[D]. 王子豪. 北京交通大学, 2020(03)

- [2]西藏全业务质量监测系统的开发与应用[D]. 陈卓永. 华南理工大学, 2013(05)

- [3]基于EVDO的电信移动网络自动拨测系统[J]. 高椿明,郑楠,高沉,王占平,陈华,王林智. 电子科技大学学报, 2012(02)

- [4]基于EVDO的电信移动网络自动拨测系统[D]. 郑楠. 电子科技大学, 2011(12)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/993b26e18039cfa10e095efc.html