# NGN的基础业务应用

### 一、NGN的业务基础应用（论文文献综述）

孙莹[1]（2012）在《天津联通NGN承载网技术的研究与应用》文中进行了进一步梳理随着通信技术的迅猛发展以及市场竞争的日益激烈,各个电信运营商纷纷为用户提供更加丰富多彩的多样化业务,而且人们对于通信的需求也不仅仅局限于传统的以语音为主的业务,还需要更加强大的信息交流平台,可以融合语音、视频、多媒体业务,具有移动特性,而且易于使用。在这样的发展背景下,下一代网络（NGN）技术应运而生。NGN由于具有业务、控制与承载相分离等优点,可以为用户提供话音、数据、多媒体等综合业务,同时又具有网络部署灵活、业务提供快捷等特点,已经成为移动网络未来的发展趋势。现阶段,国内几乎所有的电信运营商都已经建设有NGN的商用网络。本论文从NGN的基本概念出发,首先介绍了NGN的定义,NGN产生的背景以及目前的发展现状,而后介绍了NGN的网络结构,协议结构,并从NGN业务的特点切入,介绍了NGN及其关键技术。NGN是承载在数据网络上的,因此业务开展的好坏在很大程度上取决于NGN承载网的质量优劣,这就需要研究分析NGN业务对承载网所提出的需求,因而引入了有关NGN承载网关键技术的研究和探讨。本文指出,在NGN承载网的建设过程中,为了达到NGN业务的不同需求,我们就要把NGN业务与传统的Internet业务进行隔离,并研究分析了承载网的几项关键技术对各种业务的影响,而且还从技术和成本的角度简单的对物理隔离和逻辑隔离两种策略展开了比较。在本论文中主要致力于研究怎样建立一张能够满足各种电信业务需求以及未来发展的多业务NGN承载网。天津联通的NGN承载网是定位于承载NGN/3G/IPTV等重要的电信级业务的网络,本文对于天津联通如何建造NGN承载网作了较为深入的探讨,天津已有的IP城域网并不适合承载NGN业务,原因是无论在安全性还是网络性能上都很难达到NGN业务开展与实施的要求,不管是从经济上还是技术上看,构建全新的IP专网作为NGN承载网都是更加理想的实施方案。为了更好的说明NGN承载网中各项内容的具体实现,本文结合了天津目前的业务需求,利用了上海贝尔7750SR路由器进行了组网建设,对NGN承载网的路由规划,冗余保护机制以及QOS实现等方面做出了较详细的论述。对于建成以后的NGN承载网和现有的IP城域网两个平面之间的业务怎样部署也进行了较详细的规划：在原则上应为接入网共用,两个平面之间在核心的节点处进行互连,NGN业务开展以后,将不同的用户或者不同的业务,分流到不同的业务平面之中,提供不同的服务质量。目前,以论文所提出的设计方案为基础的NGN承载网的建设项目正在实际中进行实施,并根据未来运行的情况和新的业务需求不断的改进完善。

李晓飞[2]（2012）在《德州联通固网NGN组网方案》文中指出NGN （Next Generation Network）是一个业务驱动型的网络,它是传统的PSTN和基于IP的分组网络融合的产物。它采用综合、开放、融合的网络架构,实现业务与呼叫控制完全分离、呼叫控制与承载完全分离,使业务独立于网络。它是一种基于分组的网络,该网络能够提供电信业务并能够利用多种带宽、具有服务质量（Quality of Service, QoS）保障的传输技术,在该网络中与业务相关的功能独立于下层与传输相关的技术。使用NGN,用户可以随意接入网络并可以根据其选择,连接到相互竞争的业务提供者。它支持普遍移动性,这种移动性允许向用户提供一致的普遍存在的业务。现在,NGN的组网应用在全国己经有很多试点。从2011年起,NGN的商用网络将进行大规模部署,到2013年以后,NGN的研究重点将转移到新业务的开发和应用上。关于NGN的理论研究非常多,但在现有的网络环境下,NGN实际组网应用还不成熟,尤其是在新业务的开发和应用上,有可能出现各种问题,一定程度上,影响新业务的开发和实际应用。本论文通过对NGN试验网络的研究,分析NGN网络设计机制,研究NGN及其关键技术原理,探索NGN在商用中可能出现的各种问题,寻求适合现有网络环境的方案。通过业务项目测试和具体应用实例的构建,结合现有通信网络的演进,目的在于设计出一个符合德州联通实际环境应用的NGN组网方案,并通过德州联通固网NGN组网方案的实际构建,全面诠释下一代网络演进的技术细节与可行性,并通过对NGN网络结构等诸多方面的修正优化,实现了节约投资,保护投资,提高网络可靠性的目的。论文探讨内容是当前通信行业研究的热点,前景应用广泛。

苏梦[3]（2010）在《基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构与认证服务模块的设计与实现》文中研究指明在通信技术高速发展的今天,下一代网络（NGN）开创了通信网发展的新纪元,NGN下的新业务为运营商提供了更为广阔的业务空间。利用NGN技术,运营商可以更方便地为互联网用户提供创新的业务,从而将电信网与互联网紧密结合,提升其网络竞争力。随着NGN业务的迅速发展,电信运营商不仅可以提供传统的数据业务,还可以综合语音、视频、消息、流媒体等多种信息载体,为用户提供新闻、教育、医疗、娱乐、支付等多媒体资讯业务,而多媒体资讯业务管理平台的研究尚处于起步阶段,因此迫切需要开发具体的NGN多媒体资讯业务管理平台来推动NGN多媒体资讯业务的发展。本课题重点分析并研究基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构,在此基础上设计并实现其主要管理功能,此外设计并实现了认证服务流程。其中,基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构是以NGN网络的业务管理模式为基础,建立在NGN业务管理模式的业务管理层,并结合NGN网络以软交换为中心,屏蔽了网络层细节的特点,针对NGN网络提供的多媒体业务,采用Spring+Hibernate框架技术实现的。基于NGN的多媒体资讯业务管理平台突破了传统网络中的业务管理平台的瓶颈,为NGN网络中的新业务管理平台的研究奠定了基础。本论文中设计并实现的认证服务模块是多媒体资讯业务管理平台提供的核心功能之一。主要提供用户终端认证服务和业务应用认证服务。其中用户终端认证服务的通信认证过程遵循TR069提供的规范流程。TR069是由DSL论坛所开发的技术规范之一,其全称为“用户终端广域网管理协议”。它提供了对下一代网络中家庭网络设备进行管理配置的通用框架和协议。业务应用认证服务遵循基于Http的SOAP通信流程。论文首先分析了本课题的研究背景、现状、研究目的和意义,然后研究了多媒体资讯业务管理平台的基础理论和相关技术,接着阐述了多媒体资讯业务管理平台架构的研究和系统的设计方案与主要功能的实现,最后介绍了多媒体资讯业务管理平台提供的认证服务功能的流程设计与实现。本课题的研究对于多媒体资讯业务管理平台的研究和发展有着非常重要的意义。

高建军[4]（2009）在《天津移动NGN实验网的建设及技术应用》文中研究指明未来发展的网络将是以软交换为核心的融合网络。随着Internet的迅猛发展,网络的应用已经渗透到社会生活的方方面面,人类已经进入到了信息化时代,网络也越来越多地改变着人们的日常生活。NGN （Next Generation Network）是用来描述未来电信网使用的一个较广泛的概念。随着NGN时代的来临,网络的规模将会越来越庞大,结构将会越来越复杂,流量将会越来越巨大,网络业务将再一次取得举世瞩目的飞速发展。随着电信体制改革电信行业的竞争日益激烈,各类运营商已经成为综合运营商。NGN在网络融合、业务融合、灵活计费以及快速生成业务方面的优势将逐步得以体现。天津移动从长期发展的策略考虑,决定建设NGN网络,这样可以提高网络资源的利用率、快速开发新业务、增加业务收入、降低网络建设和运营成本,可以为天津移动带来新的发展机遇。本文介绍了NGN技术的发展及应用现状,讨论了NGN的特点,系统分析了基于软交换的网络分层结构及主要协议。同时,本文结合天津本地网现状提出了本地端局NGN网络改造工程的部分思路和方案。本文结合NGN实验网络在天津移动的建设情况,探讨了下一代网络技术在天津移动的应用。重点在NGN组网架构设计方面分析了NGN实验网络对承载网络带宽的需求、互连互通、带宽规划和资源规划等,并深入研究了NGN组网中几个需要解决的关键问题。讨论了NGN关键组件媒体网关控制器、媒体网关和信令网关的功能实现及互联协议；研究了各类用户接入NGN实验网络的解决方案、NGN实验网编号方案、网管和计费的解决方案等,最后提出了NGN实验网络的组网设计方案。本文还研究了NGN承载网络的安全、包括网络容灾及承载网的QoS解决方案及IP语音时延问题。在网络安全方面,在接入层对用户的接入和业务的使用进行严格控制的解决方案、以保证NGN网络的安全,最大限度地防止NGN网络内部的安全隐患。在QoS保证方面,提出了在不同网络层面分别采用带宽+DiffServ的方式来保证NGN业务的QoS。在NGN网络IP语音时延方面,本文研究了IP语音时延的形成的因素,并提出了相应的解决方案。

侯华[5]（2009）在《山西网通NGN的规划设计》文中研究表明面对目前电信市场的变化,中国网通集团提出了NGN发展的战略,山西网通为应对市场竞争响应集团的战略,建设了NGN网络。本文通过对山西网通现有网络的分析和通信市场的竞争的分析提出了山西网通NGN网络建设的思路和方案。本文对山西网通NGN网络规划和设计做了详细介绍,山西网通NGN网络采用新建的IP专用承载网承载,文中通过对网络现状的分析,对专用IP承载网和IP承载网的QoS解决方案进行了介绍和研究。提出了山西网通NGN网络的设备选型和建设方案,通过对带宽和中继数据的计算规划了IP承载网所需带宽和与PSTN互通时所需中继数,并对NGN接入后不同呼叫的信令路由和话路路由做了详细说明。提出了网络接入层的解决办法和现有PSTN网络到NGN的演进方案,并提出了与主要支撑网络的对接方案。通过对网络VoIP质量的测试和接通率的分析验证了当前所建网络的性能,证明了建设NGN网络在服务质量上和在经济效益上的可行性。最后,指出了工程实施中的问题和不足,提出了下一步的工作、网络演进方案和业务发展方向。

郭涛[6]（2008）在《我国传统固网运营商NGN发展战略研究》文中指出下一代网络（NGN）包含了正在发生的网络构建方式的多种变革。NGN是目前各国电信部门的研究热点,也是电信网络的发展趋势。基于对NGN的理解和NGN对于传统固网运营商的影响分析,本文从提出问题和解决问题的角度进行了论证。本文描述了NGN的技术和业务特点,介绍了NGN在国内外各种运营商的应用状况,分析了NGN对电信运营环境产生的影响、对于传统固网运营商带来的威胁和机遇,在此基础上结合传统固网运营商的优势和劣势,提出了传统固网运营商的应对策略。

葛薇[7]（2008）在《下一代通信网络（NGN）技术与电信业务转型研究》文中提出下一代通信网络（NGN）,是传统电信技术发展和演进的一个重要里程碑,标志着新一代电信网络时代的到来。本文首先分析了目前电信行业转型的情况,从环境变化、行业数据方面分析了电信转型的前提和必要性,解析了电信行业转型的技术要求及本质,并提出了NGN在电信转型中起到的重要作用。从各个角度浅析了对NGN的认识,概括了其主要特点及支撑NGN的九大主要技术,总结了NGN相对于这一代网络的几大优势。通过对下一代通信网络（NON）的业务研究,指出NGN在电信业务中的重要性,特别针对软交换、IMS业务深入剖析了对运营商转型提供的支撑。本文从技术和电信本身业务及管理三方面分析了电信转型的必要性,强调了转型的意义。对于NGN在电信方面提供的业务,推动电信运营行业务和网络的转型,以及网络融合的趋势分析电信转型与NGN。对电信转型时期下一代通信网络的发展与思考做出了概括,并对目前NGN的应用模式提出了见解。进一步了解其相对于传统电信网络的优势和特点,基于NGN平台上的各项新业务发展方向,从挖掘现有网络的业务提供能力、防止业务分流、应对市场竞争的角度,提出了组建NGN的相关构思,并针对下一代网络的技术特点,就NGN的组网模式及其具体技术进行了分析,通过NGN在实际工作中的应用表达了下一代通信网络对于电信业务转型的实际意义。本文详细将软交换技术和传统电路交换网、IMS进行对比,说明软交换技术的特点和适用情况,并结合中国铁通的网络技术、网络组织和市场业务的情况,对软交换的应用定位进行了分析。同时描述了软交换网络与其它电信网络的互连以及软交换组网应注意的问题,针对贵州铁通网络现状,提出贵州铁通软交换组网思路及具体实现方式。以中国铁通贵州分公司软交换的组网和实现为例,详细分析了铁通贵州分公司软交换技术定位的思考。从软交换技术本身以及中国铁通在网络、技术、市场等方面的需求,进行了研究。主要从铁通贵州分公司组网现状进行改造,以NGN核心接入为主,提出了综合解决方案,在网改成本方面分析了软交换相对于传统交换机的优势,对于现有PSTN改造优化资源配置提出了解决方案。对全省整个大网络优化配置做出了部署。

王开西[8]（2008）在《NGN业务体系结构中的过载控制研究》文中研究指明网络资源不能满足用户需求是导致网络过载的根本原因。用户行为的不可预期性,网络建设的成本受限,网络过度配置的不经济性和用户需求的不断增长等都是导致网络过载的因素。而这些因素的客观存在使得网络过载控制在各种网络的发展中一直都是人们必须解决的问题。下一代网络（NGN:Next GenerationNetwork）的下述特点使得过载控制更加复杂,是当前人们的研究热点。首先,以IP多媒体子系统（IMS:IP Multimedia Subsystem）为核心提供多媒体业务的下一代网络是一个分布式系统,完成不同功能的各组件协同作业才能向用户提供多媒体业务。这种协作增加了组件的交互性和依赖性;第二,下一代网络中信令控制和承载控制相分离。这种分离需要在信令网元组件和承载网元组件间定义一种新的有效实施过载控制的机制。第三,下一代网络中多种协议并存,虽然这些协议交互协作向用户提供端到端的业务,但不同协议对过载控制的支持能力不同;第四,下一代网络对外通过应用程序接口（API:Application ProgrammingInterface）接口开放网络能力,允许第三方业务开发商开发业务,支持第三方业务提供商运营业务,多个业务提供商的业务同时运行在同一业务平台上,这有利于促进业务的发展,但这种开放性要求网络运营商和业务提供商要建立业务等级合约（SLA:Service Level Agreement）,以保护各自的利益,并且这种合约需要网络实时控制;第五,下一代网络提供融合语音、数据和视频等的多媒体业务,网络中业务流的类型增加,加之IP网络尽力而为、无连接的传输特点,使得网络流量的突发性、不可预期性增加;第六,用户需求日新月异,个性化是下一代网络中业务的一个重要特点,这就需要业务的快速、方便和经济地开发和部署。将过载控制等非功能性特征独立出来,将其独立与业务特征的开发是其中的一个有效措施。同时,业务个性化不仅表现在用户使用业务功能上的差异,也表现在更加注重用户对业务的使用感受。基于上述下一代网络的分布式、组件化、多协议、融合、开放的体系结构特点,支持多业务流量类型以及业务需求个性化的特点,本文主要对NGN过载控制的体系结构、控制组件的分布、用户体验控制、开放资源合理有效利用等方面进行了研究,提出了满足下一代网络对过载控制需求的体系结构和机制。具体创新工作概括如下:1、根据NGN网络分布式、组件化、多协议、开放性的扁平体系结构特点,在相关标准的基础上提出一种基于策略的NGN分布式过载控制体系结构。该过载控制体系结构由六类分布在不同IMS实体上的组件构成,使用通用过载控制应用协议（GOCAP:General Overload Control Application Protocol）。这种策略控制能满足NGN中网络运营商和业务提供商的商务合作需求,易于网络管理,实时控制,更好地保护双方的利益,促进业务的发展。2、基于NGN网络的体系结构特点和上述分布式过载控制体系结构,根据组件之间由于完成用户业务形成的动念依赖关系,提出过载控制意义上的“相邻资源”概念,依据这种动念网络拓扑实施不同的查找算法定位过载点的相邻资源,过载控制系统将会动态地将过载控制点尽可能地置于用户侧,在该相邻资源实施过载控制。该算法能有效解决会话发起协议（SIP:Session Initiation Protocol）协议的分发功能和实施负载平衡带来的过载控制问题,尽可能早地拒绝业务请求,减少网络和过载点的负荷,提高网络处理能力和资源的有效利用率,较好地满足ETSI TISPAN对NGN过载控制定义的需求。3、用户体验是用户选用业务的重要依据。除了业务的服务功能外,业务的服务质量（QoS:Quality of Service）属性也越来越被用户所重视。基于客户等待时间忍耐度的心理物理学规律,本文提出了一种动念优先级调度策略和贪婪控制算法。通过分析和实验仿真证明在业务请求处理时间不同的多业务坏境中,在提高系统有效吞吐量、等待服务时间和客户满意度方面,当负载越重时,该算法较其它三种方法就越具有优势。该算法将用户意愿引入到网络控制中,改善系统的用户服务质量,满足下一代网络多业务环境的要求。将用户忍耐度引入到网络控制是一次有意义的尝试,它改变传统单纯从技术角度考虑过载控制的做法,以更好地满足下一代网络以用户为中心的需求,这也是业务驱动下一代网络的一种体现。4、NGN开放的业务体系结构将网络能力通过Parlay/OSA API等API接口形式开放出来,促进业务的发展。这样同一业务平台上可能运行着不同业务提供商的业务,因而就必须建立业务平台提供商（网络运行商）和业务提供商之间的SLA合约,以保证他们各自的利益,从而更好地促进业务的发展。因此,支持多业务、多业务提供商的业务平台就必须能够根据SLA合约实时控制业务的请求数量。本文基于这种广义的过载控制含义,针对网络运营商和业务提供商之间的SLA合约约束和资源有效利用之间的矛盾,利用纳仕均衡理论,提出两种受SLA约束的IMS业务平台过载控制算法,解决不同业务间资源“过剩”和“饥饿”同时并存的现象,更加有效地利用业务平台和网络资源。这里过载控制的含义,由单纯的业务请求超过网络处理能力,演变为超过商务合约要求。

闫丹凤[9]（2008）在《下一代网络业务管理的研究》文中进行了进一步梳理下一代网络的核心目标是为电信业务发展建立理想的网络环境。面对NGN开放的环境以及业务的快速提供需求,目前还缺乏对于NGN业务管理的深入研究。业务管理是提供NGN业务的必要组成,完成NGN业务提供者维护、管理NGN业务和业务数据的任务。在提供NGN业务的过程中,业务管理需要间接或直接为NGN业务用户提供服务。目前还没有建立标准的NGN业务管理规范,普遍的做法是由NGN业务层的应用服务器作为提供业务管理功能的主要设备。NGN的业务管理内容的丰富和复杂化,以及NGN网络开放性带来的对业务开放和快速提供的需求,无法通过现有业务管理的提供方式得到满足,急需一种与NGN业务提供同步发展的业务管理提供方法。本文针对该问题展开具体研究,在对下一代网络中的业务管理进行了系统分析的基础上,取得了一系列有价值的研究成果,概括起来主要包括以下几个方面:1.通过分析NGN业务管理的特点,将NGN的分层体系结构扩展到业务管理领域:在业务和网络分离的情况下,讨论独立的业务管理问题。这种分离方法充分利用NGN的体系结构特点,将网络对业务层的影响最小化,可以更好地针对业务自身的管理特点展开研究工作。2.根据业务与网络相互独立的原则,提出了NGN通用的业务管理模型,该模型将主要关注业务自身的业务管理内容。将网络层与业务层的关联抽象为网络可用性指标,从业务层看,网络可用性指标屏蔽了与网络有关的具体信息,仅提出业务层需要的网络状态信息,保证业务层的业务管理内容不受网络细节影响。3.在通用业务管理模型的基础上,针对NGN业务运营环境的复杂化,业务运营角色的多样化,进一步分析了业务管理的角色模型、业务管理的信息模型和业务管理的提供模型。业务管理的角色模型主要分析参与业务管理过程的各类角色和角色之间的关系。业务管理信息模型分析和抽象了业务管理的主要功能。采用多视点的方法分析了业务管理的提供模型,从运营、执行、开发、具体操作四个视点出发,描述了业务管理提供的对象和关系。4.针对NGN的网络环境,提出了面向开放和可重用的业务管理体系结构模型,该模型采用构件技术,根据构件的粒度和与具体管理应用的耦合度建立了三层的构件体系结构,作为提供业务管理服务的基础。在吸收和总结了现有增值业务和NGN业务特点的基础上,提炼了NGN中可用的13种业务管理属性,并以业务管理属性为基础,列举和分析了15类业务管理构件。5.针对业务管理应用执行的特点,对业务管理系统的实现展开研究,提出了业务管理执行环境的概念和具体的实现方法,包括采用双逻辑模式执行业务管理业务,基于策略技术解决业务管理的权限控制问题和基于随机Petri网技术对业务管理执行环境进行建模,以便实现对业务管理执行环境性能的评价和测量。6.考虑到业务管理的质量对业务用户的满意度有一定的影响,提出了业务管理质量评价的问题,对业务管理质量的评价方法作了初步的探讨。从SLA的指标出发,建立了面向SLA的业务管理质量评价指标体系,并提出了模糊评价的方法对上述指标体系进行了评价,评价实例结果表明了模糊评价方法的可用性。

孙晶[10]（2007）在《临沂网通下一代网络建设方案的可行性分析》文中研究指明随着因特网的飞速发展，数据业务变得越来越重要。这对于目前仍依靠语音业务的传统电信网络构成了巨大的挑战。如何顺应潮流，构建基于低成本的数据网络之上，并能提供丰富的语音、数据、多媒体业务的电信网络，已经成为电信运营商的当务之急。以软交换为核心的NGN（Next Generation Network）网络体系基于包交换数据网络，直接面向多业务融合，业务提供满足综合化和个性化等要求，技术体系上满足层次化、标准化、开放性要求，可以提供数据、语音、多媒体综合业务，体现了当今电信业务的要求，代表网络技术发展的方向。NGN网络相比目前的TDM（Time Divided Multiplex）网络具有部署快速、经济高效、可扩展性高、市场拓展快、业务创新和业务推广快、端到端的Qos（Qual ity of service）、高可靠性／可用性、多业务能力、统一的多业务网络等优势。那么，电信运营公司能否以NGN为契机，利用NGN技术搭建通信业务网络，以新技术／新业务迅速进入电信运营市场呢?本文以临沂网通公司为例，研究其NGN商用网项目建设的可行性。全文共分五章。首先对临沂网通NGN项目相关情况进行了概述：接着通过对下一代网络特点、技术现状、下一代网络的关键技术、组网协议等技术分析，提出了下一代网络可能的演进路线。此基础上，提出了临沂网通公司NGN商用网具体建设方案，就试验网中互通方案、网管模式、业务提供设备、承载网络组织、用户编号和IP地址规划以及用户接入方案等方面做了较为详细的阐述，论证了在当前的技术条件下，进行NGN商用试验的技术可行性。最后，本文通过对商用试验网所开业务的市场与业务定位，指出了NGN商用试验网初期可发展的业务种类及赢利预测，从市场经济角度论证了商用实验网的可行性。

### 二、NGN的业务基础应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、NGN的业务基础应用（论文提纲范文）

#### （1）天津联通NGN承载网技术的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 NGN的发展情况

1.2.1 国外NGN的进展情况

1.2.2 中国NGN的发展情况

1.3 本文主要研究内容

第二章 NGN概述

2.1 NGN的定义和特点

2.1.1 NGN的定义

2.1.2 NGN的特点

2.2 NGN的网络结构

2.3 NGN所使用的主要协议

2.4 软交换——NGN的关键控制技术

2.4.1 软交换的概念

2.4.2 软交换的特征

2.4.3 软交换的功能

2.4.4 软交换的参考模型

第三章 NGN承载网的关键技术及策略

3.1 NGN承载网的关键技术

3.1.1 承载网地址及路由的规划

3.1.2 承载网的服务质量

3.1.3 承载网的安全

3.2 NGN承载网的策略

3.2.1 物理隔离

3.2.2 逻辑隔离

3.2.3 两种策略的争论

第四章 天津NGN承载网应用研究

4.1 天津NGN网络的发展现状

4.2 天津NGN承载网的策略

4.2.1 网络部署

4.2.2 业务部署

4.3 天津NGN业务对NGN承载网的指标需求

4.3.1 IP承载网的地址需求

4.3.2 对IP承载网服务质量的要求

4.3.3 网络安全性考虑

4.3.4 VOIP的QOS需求

4.3.5 IPTV对承载网的技术指标要求

第五章 天津多业务承载网设计方案研究

5.1 IP承载网的网络拓扑概念

5.2 IP承载网的路由规则

5.2.1 IGP实施内容

5.2.2 BGP实施内容

5.2.3 SBC+IAD使用

5.3 IP承载网冗余保护机制

5.4 MPLS应用实施

5.4.1 VPN的实施概要

5.4.2 MPLS TE设置

5.5 承载网的QOS部署

5.5.1 网络接入之标识与流量的控制技术

5.5.2 QOS部署概要

5.6 关于IPV6演进思路的探讨

5.6.1 双栈方式

5.6.2 隧道方式

5.7 网络安全实现

5.7.1 NGN的安全体系结构

5.7.2 NGN核心网的安全

5.7.3 安全过滤策略

5.7.4 设备安全配置

总结

参考文献

致谢

#### （2）德州联通固网NGN组网方案（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 课题背景

1.2 本人工作

1.3 论文组织

第二章 NGN技术介绍

2.1 NGN概论

2.2 NGN网络的特征

2.3 NGN网络的体系结构

2.4 NGN相关协议

2.5 基本部件

2.5.1 NGN的核心控制设备

2.5.2 NGN的接入设备

2.5.3 NGN的信令设备

2.5.4 NGN的应用层服务器

2.6 NGN网络的目标

2.7 本章小结

第三章 德州联通NGN网络设计

3.1 设计需求

3.2 设计目标

3.3 设计模型

3.4 设计方案

3.4.1 网络改造原则

3.4.2 方案规划

3.4.3 设备部署

3.5 本章小结

第四章 德州联通NGN网络的建设

4.1 网络实施方案

4.1.1 总体方案

4.1.2 城域网接入方案

4.1.3 业务方案

4.1.4 用户编号及信令点编码分配方案

4.1.5 网络互通方案

4.2 网络安全

4.3 用户接入方式及接入技术

4.3.1 采用五类线接入方式(一根五类线入户)

4.3.2 采用双绞线接入方式

4.4 NGN承载网的要求及解决方案

4.4.1 软交换商用实验网对承载网的要求

4.4.2 目前IP网可行的QoS保障技术

4.4.3 用户接入层QoS设计方案

4.5 本章小结

第五章 德州联通NGN网络测试与分析

5.1 概述

5.1.1 网络测试必要性

5.1.2 测试的内容

5.1.3 方法简介

5.2 NGN语音质量测试

5.2.1 测试方法

5.2.2 测试过程

5.2.3 测试结果

5.3 VOIP网络性能测试

5.3.1 测试方法

5.3.2 测试过程

5.3.3 测试结果

5.4 NGN话务量仿真测试

5.4.1 测试方法

5.4.2 测试过程

5.4.3 测试结果

5.5 测试结论

5.6 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （3）基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构与认证服务模块的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 多媒体资讯业务管理平台的现状

1.3 课题研究目的和意义

1.4 论文期间的主要工作

1.5 论文的结构

第2章 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的基础理论和相关技术

2.1 下一代网络(NGN网络)概述

2.1.1 NGN网络的基本含义

2.1.2 NGN网络的基本架构和特点

2.2 NGN业务管理平台的研究

2.2.1 NGN的业务管理模式

2.2.2 NGN业务管理模式的组成与主要特点

2.3 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的研究

2.3.1 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的必要性

2.3.2 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的特点

2.4 Spring MVC框架

2.5 Hibernate框架

2.6 本章小结

第3章 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台架构的研究与系统设计

3.1 多媒体资讯业务

3.1.1 多媒体资讯业务的基本含义

3.1.2 多媒体资讯业务的分类

3.2 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构研究与设计

3.2.1 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台架构的设计思想

3.2.2 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构分析与设计

3.3 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台架构的实现

3.3.1 基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的系统设计

3.3.2 多媒体资讯业务管理平台的功能设计与实现

3.4 本章小结

第4章 认证服务模块的设计与实现

4.1 认证服务流程概述

4.2 用户终端认证

4.2.1 用户终端认证服务流程

4.2.2 用户终端认证协议栈、方法及参数

4.2.3 用户终端认证服务功能的实现

4.3 业务应用认证

4.3.1 业务应用认证服务功能流程

4.3.2 业务应用认证服务功能的实现

4.4 本章小结

第5章 结论

5.1 课题工作总结

5.2 本文的创新点

5.3 对本课题的展望

参考文献

致谢

#### （4）天津移动NGN实验网的建设及技术应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 NGN相关介绍

1.1 NGN定义及介绍

1.2 NGN简介及自身优势

1.3 国际标准化组织对NGN的研究情况

1.4 NGN的演进方向及与3G的关系

1.5 本文完成的工作

第二章 NGN的组成结构及相关协议简介

2.1 NGN体系分层结构

2.2 基于软交换的NGN体系结构

2.2.1 接入平面

2.2.2 传输平面

2.2.3 控制平面

2.2.4 业务&管理平面

2.3 NGN网络组成模型

2.4 NGN协议概览

第三章 天津移动NGN实验网建设概况

3.1 天津移动网络基本情况

3.1.1 天津移动企业网现状

3.1.2 天津移动CMNET网络现状

3.2 NGN实验网建设规划

3.3 天津移动NGN实验网络建设方案

3.3.1 NGN实验网组网方案

3.3.2 NGN网络关键构件的功能及互联

3.3.2 各类用户接入解决方案

3.3.3 编号方案

3.3.4 网管方案

3.3.5 计费方案

3.3.6 NGN实验网17951业务割接后话务量分析

3.3.7 NGN实验网建设现状

第四章 NGN网络建设中的几个问题

4.1 承载网络安全问题

4.1.1 NGN安全问题的引出

4.1.2 构建与其它网络隔离的NGN业务网

4.1.3 对NGN用户接入和业务接入的控制

4.1.4 NGN网络内部的安全措施

4.2 NGN网络的QOS保证

4.2.1 NGN承载网的QOS

4.2.2 QoS策略的实施

4.3 IP语音时延分析

4.3.1 语音分析模型

4.3.2 NGN网络IP语音时延的构成分析

4.3.3 解决时延的技术

4.4 NGN试验网络解决问题

承载网问题

NAT私网穿越问题

业务、语音质量问题

传真、拨号上网问题

第五章 结束语

缩略语

参考文献

致谢

#### （5）山西网通NGN的规划设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 课题背景及意义

1.1 课题背景

1.1.1 电信行业的市场现状

1.1.2 通信新技术的发展

1.1.3 山西网通面临的竞争形势

1.2 课题研究的主要内容

第二章 NGN国内外研究现状

2.1 软交换技术介绍

2.1.1 NGN网络概述

2.1.2 NGN网络的业务特征

2.2 NGN在国际上应用的成功案例

2.2.1 Sprint的NGN实践

2.2.2 Verizon的NGN实践

2.3 NGN在国内的布署和应用

第三章 山西网通NGN部署现状

3.1 山西网通现有NGN网络布置情况

3.2 山西省网通业务发展方向和目标

3.2.1 业务定位

3.2.2 NGN业务发展策略

3.3 山西网通现有NGN网络存在的问题和不足

第四章 山西网通NGN网络拓扑设计

4.1 全省NGN网络规划方案

4.1.1 中兴设备网络建设

4.1.2 华为设备网络建设

4.1.3 NGN接入层的建设

4.1.4 设备情况介绍

4.1.5 网络拓扑图

4.2 NGN专用IP承载网的解决方案

4.2.1 山西网通专用IP承载网介绍

4.2.2 IP承载网骨干网流量模型

4.2.3 IP承载网骨干网设备命名

4.2.4 IP承载网网络设备IP和路由规划

4.3 山西网通NGN网络QoS保障

4.3.1 NGN网络的QoS要求

4.3.2 NGN的QoS模型

4.3.3 山西网通NGN网络QoS解决方案

4.4 呼叫及业务触发流程

4.4.1 本地AG用户呼叫本地AG用户

4.4.2 本地AG用户呼叫本PSTN用户

4.4.3 本地AG用户呼叫异本地网PSTN用户

4.4.4 本地AG用户呼叫异本地网AG用户

4.4.5 本地PSTN用户呼叫本地AG用户

4.4.6 本地PSTN用户呼叫异本地网AG用户

4.5 NGN与支撑网络的对接

4.5.1 NGN与综合网管系统的对接

4.5.2 NGN与综合客服系统的对接

4.5.3 NGN与计费帐务系统的对接

4.5.4 NGN与112系统的对接

第五章 网络带宽的计算和网络指标测试

5.1 话务量模型

5.2 接入网关的带宽计算

5.3 综合媒体网关的带宽计算

5.4 BHCA需求的计算

5.5 网络性能测试及分析

第六章 总结及前景展望

参考文献

符号说明

致谢

#### （6）我国传统固网运营商NGN发展战略研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

1 NGN技术和业务的发展

1.1 绪论

1.2 NGN概念

1.3 NGN网络相关技术

1.3.1 NGN网络层次

1.3.2 支撑NGN的主要技术

1.3.3 其他相关技术

1.3.4 NGN的技术优势

1.4 NGN网络的业务能力

1.4.1 NGN网络在业务支持上的特点

1.4.2 NGN业务特点

1.4.3 NGN提供业务的方式和主要业务

1.5 NGN技术演进必须解决的几个问题

1.5.1 承载网的QoS

1.5.2 网络互联互通

1.5.3 如何实现私网穿透问题

1.5.4 业务开发的问题

1.5.5 支撑系统

1.6 NGN应用情况

1.6.1 国外NGN应用情况

1.6.2 国内NGN应用情况

1.6.3 NGN应用展望

2 NGN对电信运营环境产生的影响

2.1 NGN对电信运营模式构成冲击

2.1.1 使分工进一步细化

2.1.2 形成新的产业链

2.1.3 削弱了基础运营商对业务市场的控制力

2.1.4 改变现有基础运营商的运营架构

2.2 新运营商进入门槛降低

2.2.1 网络融合使建设成本降低

2.2.2 IP接入方式更易于快速推广业务

2.2.3 技术创新为中小运营商带来快速成长的机会

2.2.4 新兴运营商运用 NGN发展案例

2.3 监管环境面临考验

2.3.1 政府管理思路需要创新

2.3.2 VOIP业务分类需要明确

2.3.3 要满足国家信息安全要求

2.3.4 普遍服务与结算体系

2.4 传统网络技术面临转型

2.4.1 电路交换型网络向分组网络转变

2.4.2 独立网络向融合网络转变

2.4.3 高运营成本向低运营成本转变

2.5 多媒体通信将逐渐成为核心业务

2.5.1 语音业务仍是近期业务收入的主要来源

2.5.2 多媒体通信将是未来的主导业务

3 NGN对传统固网运营商的影响

3.1 传统固网运营商面临的形势

3.1.1 固网运营商负担沉重

3.1.2 移动业务逐步挤压固网业务生存空间

3.1.3 语音IP化使固话收入大幅缩水

3.1.4 宽带业务尚未成为产品组合中的“现金牛”

3.1.5 技术进步对固网运营商提出更高的要求

3.2 NGN技术发展对固网运营商带来的挑战

3.2.1 市场竞争更加激烈，防守难度加大

3.2.2 即时通信暗渡陈仓，对PSTN形成潜在的威胁

3.2.3 非法IP分流国内、国际长途话务量

3.2.4 价值链需要重新整合

3.2.5 运维模式需要转变

3.3 传统固网运营商面临的机遇

3.3.1 采用NGN技术有利于降低网络成本，提高运营效益

3.3.2 提供了业务创新的平台

3.3.3 提供了业务转型的网络基础

4 传统固网运营商的NGN发展策略

4.1 传统固网运营商发展NGN技术的优势

4.1.1 成熟的宽带网络

4.1.2 庞大的客户基础

4.1.3 完善的业务布局

4.1.4 深厚的技术底蕴

4.2 国外传统固网运营商的NGN发展策略

4.2.1 英国电信:面向固定移动融合

4.2.2 Verizon:“Cap & Grow”

4.2.3 Sprint:先核心后外围向分组过渡

4.2.4 NTT:光纤接入业务制胜

4.3 我国传统固网运营商对NGN的顾虑

4.3.1 没有强大压力

4.3.2 没有成功模式借鉴

4.3.3 终端困境让运营商裹足

4.3.4 体制与组网的矛盾

4.4 我国传统固网运营商的NGN发展策略

4.4.1 总体策略

4.4.2 网络演进策略

4.4.3 业务发展策略

4.4.4 竞争策略

5 结语

致谢

参考文献

#### （7）下一代通信网络（NGN）技术与电信业务转型研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

第一章 引言

第二章 NGN业务概述

2.1 NGN概念

2.2 NGN的主要特征

2.3 NGN的九大支撑技术

2.3.1 IPv6

2.3.2 光纤高速传输技术

2.3.3 光交换与智能光网

2.3.4 宽带接入

2.3.5 城域网

2.3.6 软交换

2.3.7 3G和后3G移动通信系统

2.3.8 IP终端

2.3.9 网络安全技术

2.4 NGN的技术优势

2.5 本章小结

第三章 下一代通信网络(NGN)在电信业务中的重要性

3.1 软交换加快NGN的商用步伐

3.2 IMS为NGN指明融合方向

3.3 电信转型时期的NGN解析

3.3.1 电信转型与NGN

3.3.2 NGN推动电信运营商业务和网络的转型

3.3.3 网络融合趋势向NGN转型

3.4 电信转型时期下一代网络发展的思考

3.4.1 运营商的考验

3.4.2 当前NGN的应用模式

3.5 NGN改变电信业战略格局

3.5.1 NGN带来通信技术升级

3.5.2 NGN带来业务转型

3.5.3 运营商应该考虑的

3.6 本章小结

第四章 软交换技术介绍

4.1 软交换基础概念

4.1.1 什么是软交换

4.1.2 软交换体系思想的基本要素

4.2. 软交换体系架构的组成

4.2.1. 设备组成结构

4.3 基于软交换技术的网络结构

4.4 软交换技术

4.4.1 软交换技术定义

4.4.2 软交换技术的设计原理及其实现目标

4.5 软交换所使用的主要协议

4.6 软交换外延知识

4.6.1 软交换的驱动优势

4.6.2 勾画完整的软交换概念

4.6.3 多媒体软交换系统

4.7 总结

第五章 中国铁通软交换技术应用研究

5.1 对中国铁通软交换技术应用定位思考

5.1.1 软交换技术总结

5.1.2 IMS技术分析

5.1.3 软交换应用的定位

5.2 软交换网络与其它电信网络的互连

5.3 软交换组网应注意的问题

5.3.1 对IP承载网的QoS的要求

5.3.2 网络安全性考虑

5.3.3 对IPv6地址的支持

5.4 贵州铁通软交换组网与实现

5.4.1 方案总体构思

5.5 具体实施方案

5.5.1 组网方案描述

5.5.2 组网具体说明

5.6 软交换在贵州铁通的应用前景

5.7 软交换的运营管理

5.8 本章小结

第六章 总结

致谢

主要参考文献

附录

#### （8）NGN业务体系结构中的过载控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

主要缩略语及中英文对照

目录

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究工作介绍

1.3 文章结构

第二章 NGN业务体系结构中的过载控制问题研究综述

2.1 NGN业务体系结构及业务特点

2.1.1 NGN的基本概念

2.1.2 NGN网络体系结构

2.1.3 NGN业务特征和发展方向

2.1.3.1 NGN业务特征

2.1.3.2 NGN业务发展的方向

2.2 NGN网络业务体系结构中的过载控制问题分析

2.3 网络、业务体系结构中过载控制研究的现状

2.3.1 电话网的过载控制

2.3.2 ATM传输网的拥塞控制

2.3.3 IP网的拥塞控制

2.3.4 智能网(IN)业务控制点SCP的过载控制

2.3.5 NGN中AS、软交换、Parlay网关的过载控制

2.3.6 智能外设和媒体服务器的过载控制

2.3.7 针对不同业务的过载控制

2.4 NGN中各协议对过载控制的支持能力分析

2.4.1 SIP协议过载控制分析

2.4.2 Diameter协议过载控制分析

2.4.3 NGN通用过载控制应用协议

2.5 本文对NGN过载控制问题的研究重点

2.6 本章小结

2.7 参考文献

第三章 NGN基于策略控制的过载控制体系结构

3.1 NGN过载控制的相关研究

3.2 NGN过载控制机制的需求

3.3 NGN过载控制的设计原则

3.4 NGN过载控制能力分析

3.5 业务等级合约简介

3.5.1 业务等级合约基本概念

3.5.2 SLA的过载控制相关技术部分

3.6 基于策略的过载控制体系结构

3.7 GOCAP协议与现有协议的协作方式

3.8 过载控制组件的部署分析

3.9 基于策略的过载控制信息流

3.10 本章总结

3.11 参考文献

第四章 NGN中基于相邻资源的分布式过载控制机制研究

4.1 引言

4.2 过载控制算法相关研究

4.3 基于相邻资源的分布式过载控制

4.3.1 NGN组件化分析

4.3.2 相邻资源定义及操作运算

4.3.3 基于相邻资源的分布式过载控制算法

4.3.4 后向相邻资源的查找算法

4.4 算法分析

4.5 场景应用

4.6 本章小结

4.7 参考文献

第五章 一种基于客户等待时间忍耐度的调度策略和贪婪接纳控制算法

5.1 研究背景和意义

5.2 相关工作

5.3 在NGN中便于实现基于客户忍耐度的过载控制算法的基础

5.4 基于客户忍耐度的动态排队系统

5.4.1 用户忍耐度定义

5.4.2 客户满意度定义

5.4.3 基于客户满意度的排队系统

5.4.4 客户满意度函数分析

5.5 仿真设计和结果分析

5.5.1 仿真设计基础分析

5.5.2 仿真设计

5.5.3 仿真结果分析

5.6 研究总结

5.7 参考文献

第六章 基于SLA约束的IMS业务平台接纳控制算法

6.1 问题定义

6.2 相关研究

6.3 符号定义

6.4 业务平台上共享资源的纳仕均衡分析

6.5 受SLA约束的算法设计原则

6.6 严格SLA约束接纳控制算法

6.6.1 严格SLA约束条件下的效用函数分析

6.6.2 严格SLA约束的接纳控制算法

6.7 允许补偿的SLA约束接纳控制算法

6.7.1 业务平台上的一般效用函数与代价函数

6.7.2 允许补偿的SLA约束接纳控制算法

6.8 两种算法的仿真结果分析

6.9 本章小结

6.10 参考文献

第七章 结束语

7.1 论文总结

7.2 下一步的研究方向

7.3 参考文献

致谢

攻读博士学位期间发表的论文

#### （9）下一代网络业务管理的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究工作介绍

1.3 论文结构

第2章 下一代网络业务管理研究综述

2.1 下一代网络概述

2.1.1 NGN功能体系结构

2.1.2 NGN管理体系结构

2.2 下一代网络业务层

2.3 下一代网络业务管理

2.3.1 NGN业务管理面临的问题

2.3.2 NGN业务管理的基本需求

2.4 NGN业务管理研究现状和相关技术

2.4.1 ITU-T

2.4.2 ETSI

2.4.3 IETF

2.4.4 TMF

2.4.5 NGI的业务管理

2.4.6 策略技术

2.5 下一代网络业务管理研究方向

2.6 术语说明

2.6.1 业务管理与网络管理

2.6.2 业务管理与功能属性

2.6.3 业务管理和电信业务

2.7 本章小结

2.8 参考文献

第3章 NGN通用业务管理模型研究

3.1 NGN通用业务管理模型的必要性

3.2 NGN通用业务管理模型的基本要求

3.3 业务管理模型的研究现状和分析

3.3.1 TMN业务管理模型

3.3.2 TMF-NGOSS业务管理模型

3.3.3 TINA-C业务管理模型

3.3.4 其他业务管理模型

3.4 业务管理模犁研究的理论依据

3.4.1 分层划分法

3.4.2 技术中立原则

3.4.3 流程与实体分离的原则

3.4.4 多视点的描述方法

3.5 NGN通用业务管理分层模型的研究

3.5.1 USMM分层描述

3.5.2 网络可用性指标

3.6 NGN业务管理角色模型

3.6.1 业务管理角色定义

3.6.2 业务管理角色关系

3.7 NGN业务管理信息模型

3.8 NGN业务管理提供模型

3.8.1 运营视点

3.8.2 执行视点

3.8.3 开发视点

3.8.4 操作视点

3.8.5 业务管理全模型描述

3.9 通用业务管理对象的设计

3.10 与其他模型的比较

3.11 本章小结

3.12 参考文献

第4章 支持开放和重用的NGN业务管理体系结构研究

4.1 NGN业务管理应用场景描述

4.1.1 场景一

4.1.2 场景二

4.2 相关技术介绍

4.2.1 软件构件技术和领域工程

4.2.2 面向服务的体系结构-SOA

4.3 支持开放和重用的业务管理体系结构模型-SOR-SMA

4.3.1 基于构件技术实现业务管理系统的优势

4.3.2 SOR-SMA

4.4 业务管理属性分析和描述

4.4.1 上下文模型

4.4.2 业务管理属性分析

4.4.3 业务管理属性描述

4.5 业务管理构件

4.5.1 定义和分类

4.5.2 业务管理业务的分类

4.6 业务管理属性、业务、构件的关系

4.7 形式化定义-一致性分析和验证

4.7.1 基于Z语言的形式规约

4.7.2 SOR-SMA的Z规约

4.8 业务管理业务实例

4.9 本章小结

4.10 参考文献

第5章 NGN业务管理系统实现的若干问题研究

5.1 NGN管理业务与控制业务的比较

5.2 业务管理业务提供概念模型

5.3 业务管理业务逻辑执行环境

5.3.1 MSLEE结构

5.3.2 业务管理业务的双逻辑

5.3.3 基于策略的管理级别控制

5.4 业务管理执行环境性能分析

5.4.1 构件复用频度计算

5.4.2 业务管理的可靠性保证

5.4.3 基于Petri网的模型分析

5.4.4 仿真实验

5.5 本章小结

5.6 参考文献

第6章 业务管理质量指标体系和模糊评价

6.1 软件质量评价

6.2 业务管理质量的定义

6.3 面向SLA的业务管理指标

6.3.1 业务管理质量的指标选取

6.3.2 业务管理质景指标体系

6.4 业务管理质量的模糊评价

6.4.1 模糊评价的基本概念

6.4.2 模糊评价方法

6.4.3 模糊评价举例

6.5 本章小结

6.6 参考文献

第7章 结束语

7.1 论文总结和创新点

7.2 进一步的研究工作

主要缩略语和中英文对照

致谢

攻读博士学位期间发表的论文

#### （10）临沂网通下一代网络建设方案的可行性分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 可行性研究的依据

1.2 工程建设的背景

1.3 工程建设的必要性和可行性

1.3.1 工程建设的必要性

1.3.2 工程建设的可行性

1.4 工程建设满足的年限

1.5 简要结论

第二章 下一代网络的技术特点及其演进路线

2.1 下一代网络的特点

2.2 下一代网络的分层结构

2.2.1 软交换体系构架

2.2.2 基本功能部件

2.3 当前NGN标准[21]的研究状况

2.3.1.国际上的研究状况

2.3.2.我国有关NGN标准研究情况

2.4 下一代网络的关键技术

2.4.1 软交换技术

2.4.2 Voice over IP

2.4.3 服务质量QoS(Quality of Service)

2.4.4 编址

2.5 下一代网络的组网协议

2.6 下一代网络的演进路线

2.6.1 传统电路交换网到分组化网的演进

2.6.2 本地网的演进路线

2.6.3.软交换与相关网络的互通框架

第三章 向下一代网络演进中存在的问题与讨论

3.1 NGN技术问题讨论

3.2 非技术问题的讨论

3.3 对电信运营商采用新技术的一点思考

第四章 临沂网通NGN商用网建设方案

4.1 网络现状

4.1.1 交换网现状

4.1.2 IP城域网现状

4.2 建设原则

4.3 新上NGN设备后本地网网络结构

4.3.1 NGN设备定位

4.3.2 机房选址方案

4.4 组网方案

4.5 IP承载网络组织

4.5.1 IP承载网组网模型

4.5.2 NGN承载网的QoS保障

4.5.3 NGN业务网络的安全性考虑

4.6 用户编号及IP地址规划

4.6.1 软交换用户的发展策略

4.6.2 编号方案

4.6.3 IP地址规划

4.7 软交换网络与其他网络的互通

4.7.1 软交换网络与PSTN的互通

4.7.2 软交换网络与No.7信令网的互通

4.7.3 软交换网络与智能网的互通

4.7.4 软交换网络与其他运营商网络之间的互通

4.8 用户接入方案

4.8.1 企业接入解决方案

4.8.2 居民用户接入

4.9 启用SDC后相关问题的探讨与分析

4.9.1 SDC9300集中用户数据库方案介绍

4.9.2 工程配套SDC9300配置简介

4.9.3 业务实现

4.9.4 对支撑、计费采集系统要求

4.10 设备配置及投资估算

4.10.1 设备选型原则

4.10.2 设备配置及投资估算

4.11 工程建设进度安排

4.12 NGN投入运营后一些支撑系统的考虑及测试

第五章 NGN商用网业务介绍及用户预测

5.1 NGN业务定位及市场分析

5.2 NGN业务发展策略

5.2.1 增值业务和多媒体业务的开展

5.2.2 具体可发展的业务内容

5.3 用户预测

5.4 NGN业务的盈利模式

5.5 业务发展与收入预测

第六章 结束语

致谢

参考文献

### 四、NGN的业务基础应用（论文参考文献）

- [1]天津联通NGN承载网技术的研究与应用[D]. 孙莹. 北京邮电大学, 2012(02)

- [2]德州联通固网NGN组网方案[D]. 李晓飞. 南京邮电大学, 2012(07)

- [3]基于NGN的多媒体资讯业务管理平台的架构与认证服务模块的设计与实现[D]. 苏梦. 北京邮电大学, 2010(03)

- [4]天津移动NGN实验网的建设及技术应用[D]. 高建军. 北京邮电大学, 2009(S2)

- [5]山西网通NGN的规划设计[D]. 侯华. 北京邮电大学, 2009(03)

- [6]我国传统固网运营商NGN发展战略研究[D]. 郭涛. 北京邮电大学, 2008(03)

- [7]下一代通信网络（NGN）技术与电信业务转型研究[D]. 葛薇. 贵州大学, 2008(S1)

- [8]NGN业务体系结构中的过载控制研究[D]. 王开西. 北京邮电大学, 2008(03)

- [9]下一代网络业务管理的研究[D]. 闫丹凤. 北京邮电大学, 2008(11)

- [10]临沂网通下一代网络建设方案的可行性分析[D]. 孙晶. 北京邮电大学, 2007(05)

本文来源: https://www.lw144.cn/article/e27bd5755f94263af88f740a.html